Утверждена

постановлением главы администрации

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

№ 1834 от «26 » августа 2011 г.

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак на 2011-2015 годы»

Содержание:

Паспорт программы

Введение

Цель и задачи Программы.

# Раздел 1. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

# 1.1.Содержание проблем в водоснабжении и водоотведении

городских объектов.

1.2.Описание действующей системы водоснабжения и водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей

# 1.3. Система программных мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения

Раздел 2. Комплексное развитие системы электроснабжения.

2.1.Содержание проблем в электроснабжении городских объектов.

2.2. Описание действующей системы электроснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

2.3.  Анализ существующих проблем и тенденций  изменения рынка услуг электроснабжения.

2.4. Система программных мероприятий по развитию системы энергоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

3.1. Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения  г. Стерлитамак.

3.2. .   Направление развития рынка тепловой энергии

Описание действующей системы теплоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

3.3. Система программных мероприятий по теплоснабжению

Раздел 4. Комплексное развитие системы газоснабжения.

4.1. Содержание проблем в газоснабжении городских объектов.

4.2. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Раздел 5. Утилизация отходов ТБО.

5.1. Современные требования к полигонам ТБО

5.2. Технологические решения

5.3. Организация полигона

Раздел 6. Мероприятия по постановке на учет бесхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Оценка социально-экономической эффективности Программы

# ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак на 2011-2015 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861 «Правила технологического присоединения энергопримающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети» и приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г. 277-э/7 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям». |
| Заказчик и разработчик программы | Администрация городского округа город Стерлитамак |
| Исполнители основных программных мероприятий | Администрация городского округа, предприятия коммунального комплекса города |
| Цели и задачи программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации программ; - формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса; - увеличение пропускной способности сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. |
| Сроки реализации Программы | С 2011 по 2015 г. |
| Перечень программных мероприятий | Модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке. Утилизация ТБО; |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 2 611,871 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением программы | Программа реализуется на территории городского округа г.Стерлитамак. Координатором Программы является МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией городского округа город Стерлитамак. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией городского округа будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского округа г.Стерлитамак. |

Введение

Краткая характеристика города и перспективы его развития

Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан

-Дата образования города  30  мая 1766  год;

-Общая площадь земель в пределах городской черты на 1.01.2011 г.  108 520 тыс.кв.м.

-Площадь застроенных земель на 1.01.2011 г. 		-92 740 тыс.кв.м.

-Общая  площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары,  лесопарки, газоны, озеленение улично-дорожной сети), в  пределах городской черты за исключением неблагоустроенных лесов на 1.01.2011г. 								-21 640 тыс.кв.м.

-Численность населения города  на 1.01.2011 г. 	-268,3 тыс.чел.

-Общая протяженность улично-дорожной сети на 1.01.2011 г. -347 км.

в том числе с асфальтобетонным покрытием 			 -347 км.

-Общая протяженность ливневой канализации на 1.01.2011 г. -49,3 км.

в т.ч. подземной  								-49,3 км.

-Общая площадь жилищного фонда на 1.01.2011 г.: 	-5357,2 тыс.кв.м., в том числе:

- государственного 						-111,2 тыс.кв.м.

- муниципального  						-1035,7 тыс.кв.м.

- частного 								-704,7 тыс.кв.м.

Общая протяженность сетей на 1.01.2011г.:

-тепловых 								-313,192 км

-электрических 							-1537,39 км

-водопроводных  							-446,6 км

-канализационных 						-266,3 км

-газовых 663,5 км

Город Стерлитамак - один из крупных городов Башкортостана. Расположен в ПО км южнее г.Уфы в долине реки Белой при впадении в нее реки Ашкадар, в зоне лесостепи с преобладанием черноземов.

В северной части города размещена большая часть промышленных предприятий, составляющих единую северную промышленную зону.

В восточной и западной частях города расположена основная жилищно-коммунальная застройка с рядом небольших внутриквартальных предприятий, в южной части города расположены группа промышленных предприятий, индивидуальная застройка и садоводческие товарищества.

Город Стерлитамак связан с Уфой железнодорожной линией Стерлитамак-Тюльган, а также имеет развитую сеть автомобильных дорог, связывающих город с другими крупными городами Башкортостана.

Рельеф местности холмистый, колебания отметок 127-185 м. климат континентальный.

Климатические условия г.Стерлитамака характеризуются следующими температурами воздуха, принятыми по СНиП 23-01-99:

-	расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - минус 35 °С;

- средняя температура наиболее холодного месяца - минус 15,2 °С;

- средняя температура отопительного периода - минус 6,4 °С;

- продолжительность отопительного периода - 210 суток (5040 час).

Резервные территории для развития жилищного строительства расположены в западной и юго-западной частях города на свободной от застройки территории. Кроме того, свободные от застройки площади имеются и в восточной части города рядом с жилым массивом усадебного типа Заашкадарского района.

Ведущее место в промышленности города занимают химическая, нефтехимическая отрасли и машиностроение. Всего в городе действует около 160 крупных и средних предприятий.

В настоящее время в городе сформировались две промышленные зоны Северная, в которой расположены самые крупные предприятия - ЗАО «Каустик», ОАО «Сода», ЗАО «Каучук» и Южная, сформированная ОАО «Красный пролетарий»- и Концерном Инмаш. Ряд предприятий, в основном, обслуживающего профиля, расположен в селитебной зоне.

Перспективное развитие промышленности города характеризуется увеличением объемов реконструкции и технического перевооружения на существующих площадях ОАО «Сода». ЗАО «Каучук» и ЗАО «Каустик» и постепенным восстановлением производств на некоторых прочих существующих промпредприятиях.

Согласно Постановления Совета Министров РБ № 210 от 24.05.1993г. «Об организации работ по инвентаризации земель населенных пунктов», Распоряжения Совета Министров РБ № 933р от 20.07.1993г. -администрацией г. Стерлитамака было принято постановление № 856 от 06.08.1993г. «О проведении инвентаризаций земель г. Стерлитамака», согласно которого в 1993-1995г.г. проведена сплошная инвентаризация земель города. Сплошную инвентаризацию города проводит ФГУП «Уралмакшейдерия» г. Челябинск.

Работы по инвентаризации земель города находятся на стадии завершения и выполнены на 94%. В настоящее время проводятся данным предприятием землеустроительные работы по уточнению и межеванию городских лесов, а так же садоводческих товариществ и обществ, водного фонда и карьеров.

Всего внесено в Единый государственный реестр землепользователей 13319 участков, что составляет 96,1% от общего количества землепользователей.

Имеется в наличие планово-картографический материал в М 1:500 на жилую застройку и в М 1:2000 на все остальные зоны города на твердой основе по залетам аэрофотогеодезии 2004 года. Кроме того, по материалам инвентаризации земель и объектов недвижимости создана электронная карта города. На основе ее ведется мониторинг городских земель и застройки.

Население г.Стерлитамака на 01.01.11 г. составило 268,3 тыс.чел. общая площадь жилищного фонда 5357,2 тыс.кв.м.

Распределение застройки по этажности: 1-2 этажная – 10,4%. 3-4 этажная -3,9%, 5-ти и выше - 85.7%.

Застройка города, в основном, капитальная. Малоэтажные строения имеются в районах индивидуальной застройки Восточного района, часть Краснознаменского, Заашкадарского районов и поселка Строймаш, часть Комсомольского района, поселка Первомайский и индивидуальная застройка Юго-Западного района.

В настоящее время ГУП ПИ «Башкиргражданпроект» ведутся работ по подготовке документа территориального планирования "Корректировка Генерального плана городского округа город Стерлитамак на период до 2025 года"

«Правила землепользования и застройки городского округа город Стерлитамак» разработаны ГУП ПИ «Башкиргражданпроект» и утверждены решением Совета городского округа город Стерлитамак № 2-2/7з от 10 июня 2008 года.

В развитие решений генерального плана институтом «Башкиргражданпроект» (г.Уфа) выполнен «Проект детальной планировки Западного района», утвержденный Постановлением Администрации г.Стерлитамака Республики Башкортостан от 25.06.01 №1295, согласно которому объем нового жилищного строительства в районе составит к 2014 г. - 461,5 тыс.кв.м с тепловой нагрузкой 115,7 Гкал/ч. За пределами 2014 г. предполагается дополнительное освоение такого же объема нового жилищного строительства.

Таким образом, к 2018 г. в Западном районе с численностью населения 34,8 тыс.чел. и предполагаемым жилым фондом 923 тыс.кв.м будет построено 723,0 тыс.кв.м пятиэтажных домов, что составит 78,3% от общей застройки, 200,0 тыс.кв.м двухэтажных домов и одноэтажных «таун-хаузов» (коттеджей с приусадебными участками), что составит 17,7%.

Численность населения и общая площадь жилой застройки с разбивкой по этажности представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | 01.01.2004 (отчет) | 2010г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.чел | 265,9 | 272,9 | 287,0 |
| Общая площадь, тыс.кв.м | 4852,1 | 5399,7 | 5937,4 |
| в том числе: |  |  |
| 1-2 этажная застройка | 506,7 | 669,7 | 770,6 |
| 3-4 этажная застройка | 191,0 | 194,3 | 197,6 |
| 5 и более этажная застройка | 4154,4 | 4535,7 | 4969,2 |
| Норма обеспеченности общей площадью, кв.м ./чел | 18,2 | 20,0 | 20,7 |

Развитие города предполагается вести, в основном, многоэтажными зданиями (средние темпы роста в период 2003-2010 г.г. составят величину порядка 54,9 тыс.кв.м/год, в период 2011-2015 гт - 87,4 тыс.кв.м/год). Малоэтажная застройка будет развиваться менее значительными темпами и составит по периодам соответственно 23.2 тыс.кв.м/год и 20,2 тыс.кв.м/год.

Основное направление жилищного строительства в городе Стерлитамаке на срок до 2014 года - застройка жилого района "Западный" согласно проекта детальной планировки, разработанному проектным институтом "Башкиргражданпроект" в 2001 году, на территории около 360 га предполагается ввод около 725 тыс.м2. секционной застройки и около 200 тыс. м2 - усадебной.   В 2011-2014г.г. планируется ежегодный ввод жилья в пределах от 60 до 80 тыс.м2.

Теплоснабжение Западного жилого района осуществляется в соответствии с откорректированной схемой теплоснабжения города Стерлитамака, согласно которой для обеспечения роста тепловых нагрузок необходимо осуществить реконструкцию и строительство магистральных тепловых сетей от существующих источников.

Газоснабжение Западного жилого района согласно техническим условиям должно осуществляться от существующего газопровода среднего давления. Объем газопотребления 5800 м3/час, Необходимо строительство 9 ГРП, 3 катодных станций, 6,8 км газопроводов высокого давления Ду- 100 мм.

Водоснабжение и водоотведение Западного района  предусмотрено через строящиеся ВНС "Юго-Западная" и КНС "Юго-Западная". Согласно тех.условиям расход воды - 6,6 тыс.м3/сутки, объем стоков - 6,6 тыс. м3/сутки.

Для телефонизации Западного жилого района запроектировано строительство 2 АТС на 10 тыс. номеров.

В городском округе город Стерлитамак 10 предприятий оказывают коммунальные услуги населению.  Это:

по теплоснабжению    – ООО «Башкирская энергетическая компания».

ООО «Башкирские распределительные

тепловые сети»

ЗАО  «Сырьевая компания»

ОАО «Красный пролетарий»

по газоснабжению        – ОАО «Газ-Сервис»

по электроснабжению  – ООО «Башкирские  распределительные

электрические сети»

МУП «Электрические сети»

по водоснабжению  и  –  МУП «Межрайкоммунводоканал», ЗАО «ВСК»

водоотведению                 ОАО «Каустик»

по утилизации ТБО      –  ГУП «Табигат»

из них 8 предприятий – коммерческие, что составляет 80 % от общего количества коммунальных предприятий.

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 28.04.2008г. №640 утвержден График проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков за счет средств местного бюджета по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан. Средства на проведение указанного вида работ из местного бюджета выделены. В 2008 году проведен государственный кадастровый учет земельных участков под 457 многоквартирными домами на сумму 4,5 млн.рублей.  В 2009 г. выделено 6,8 млн.руб. для проведения государственного кадастрового учета земельных участков под  619 многоквартирными домами.

на 04.11.2009г. выполнены топографические работы на  все 619домов, на 450 домов документы поданы в федеральное агентство кадастра объектов недвижимости по Республике Башкортостан, из них на 185 земельных участков кадастровые номера присвоены. Документы на остальные 169 земельных участков под многоквартирными домами дорабатываются и  до конца этой недели будут представлены на регистрацию.

В соответствии с  утвержденным графиком, предусматривающим установление тарифов на  услуги водоснабжения и водоотведения для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы в 2010 году будет установлен единый тариф для всех групп потребителей услуг. Соответствующие документы будут утверждены 8 декабря. Тарифы на утилизацию (захоронение) бытовых отходов для населения городского округа решено оставить на уровне этого года.

Производственные программы  организаций коммунального комплекса на 2010 год  согласованы и представлены в Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам в установленном порядке.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Цели и Задачи Программы

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак.

Основными задачами Программы являются:

Реализация Генерального плана города Стерлитамак и других документов территориального планирования.

Реализация Стратегии устойчивого развития города Стерлитамак.

Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

-привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации Программы;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

# Раздел 1. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

# 1.1.Содержание проблем в водоснабжении и водоотведении городских объектов.

Водоснабжение города Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов , условно разделенных на три составляющих

1. Забор воды из источников  и транспортировка ее  до водопроводных насосных станций .

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основными источниками водоснабжения города являются водозаборы Берхомут  и Аскен-Куль, Ашкадарский ,а так же  Зирганский водозабор г.Салавата, являющийся источником для 3-х городов - Салават, Стерлитамак, Ишимбай .

Дополнительным источником является грунтовый водозабор ЗАО «Каустик».

Забор воды из источника Берхомут осуществляется из каптажированных родников, находящихся в горной местности. В весенний период и сезон обильных дождей вода родников  характеризуется повышенной мутностью, с максимальной концентрацией 80 млг/дм3.  До строительства сооружений очистки питьевой воды от мутности требуются монтаж бактерицидной установки на насосной станции Ш-го подъема(УФО).

Транспортировка воды потребителям начинается от насосной станции П-подъема Ашкадарского водозабора и насосной станции Ш–подъема Западного района города. Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через 4 подкачивающих насосных станций.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено более 1000 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 300 водоразборных колонок.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Разводящие внутриквартальные и уличные сети водоснабжения имеют высокий процент  износа (70% - 100%.). Имеют место непроизводительные потери воды  при порывах трубопроводов (более 10%) при перерывах в водоснабжении потребителей не более 24 часов.

2. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3 Ухудшение качества воды вследствие внутреннего загрязнения   трубопроводов в период повышения мутности.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Непроизводительные потери воды.

5.Отсутствие сезонной водоподготовки в период весеннего паводка и обильных дождей.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения сформированы задачи данной программы.

Развитие (уплотнение) застроенных территорий в  настоящее время  требует замены изношенных сетей в целях надежности работы системы и увеличения ее пропускной способности.

Водоотведение города Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Сбор  хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от населения и предприятий города.

2.Транспортировка городских стоков по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на  Биологические очистные сооружения ЗАО Каустик, МУП «Межрайкомунводоканал» и ФКП  «Авангард».

3.Очистка городских сточных вод в общем  объеме 70-80 тыс.куб м. в сутки  на биологических очистных сооружениях.

Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление  ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города.

Территориально в муниципальном округе город Стерлитамак существуют  шесть основных бассейнов канализования.

1.Стоки от Западной части города системой самотечных коллекторов отводятся в главную насосную станцию (ГНС) по  ул.Днепровская,1 и большая часть непосредственно в самотечные коллектора Д 1000мм по ул. Элеваторная - Профсоюзная - Техническая и далее в камеру смешения по ул.Бабушкина. От ГНС сточные воды по напорному трубопроводу Д 600 мм в одну нитку подаются  в самотечный коллектор по ул.Черноморская – Элеваторная.

2.Стоки от Южной и Центральной частей города системой самотечных коллекторов и насосных станций с напорными трубопроводами отводятся в приемную камеру главной насосной станции (ГНС) Восточного района по ул.7-е Ноября , 111. Далее по двум напорным трубопроводам диметром 700 мм сточные воды подаются  в самотечный коллектор по ул. Кочетова и затем в камеру смешения по ул. Бабушкина.

3.Сточные воды от Южной части по самотечному коллектору Д-600-1200мм отводятся в КНС-1 по ул.Оренбургский тракт,23. От КНС-1 по двум напорным коллекторам Д-600 мм  сточные воды подаются в КНС-2, расположенную за р.Ашкадар по ул.Пугачева,88а  и далее по одной линии напорного трубопровода Д-1000 мм в камеру смешения по ул.Бабушкина.

4.Сточные воды от Юго-Западного ж/ района и строящегося Западного ж/района самотечным коллектором поступают на КНС «Юго-Западная», ул.Королева,1е и далее от насосной станции напорными коллекторами 2Д400 мм. в самотечный коллектор Д-600мм по ул.Ибрагимова с напорной перемычкой до ул.Харьковская.

От указанных четырех бассейнов стоки от камеры смешения  по ул.Бабушкина  по  коллекторам Д-800 мм, Д-1200 мм и Д-1400 мм  транспортируются на сооружения биологической очистки ЗАО «Каустик» производительностью 188 тыс.куб.м. в сут. и МУП «Межрайкоммунводоканал»  производительностью  25 тыс.куб.м. в сутки.

5.Стоки жилого поселка Первомайский самотечными трубопроводами поступают в насосную станцию, далее напорными коллекторами  в самотечный коллектор Д-500 мм. ФКП «Авангард», проходящими по территории предприятия,  далее на его ведомственные очистные сооружения производительностью 25 тыс.куб.м. в сутки.

6.Стоки жилого Северного района (пос.Строймаш) отводятся самотечными трубопроводами на районную насосную станцию по ул.Совхозная,2а, далее напорным коллектором в одну нитку в самотечный коллектор Д-500 мм в районе ул. Бабушкина и далее на БОС ЗАО «Каустик»..

Сети водоотведения муниципального округа г.Стерлитамак представляют собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

1) наружные сети водоотведения –257 км;

2) канализационные насосные станции (КНС) 13 шт.;

По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети – 145 км или 56% от общей протяженности.

Протяженность магистральных коллекторов (от 600 мм и выше) составляет 39 км или  15 % от общей протяженности.

Почти все магистральные коллекторы построены в 50-х , 60 -х годах XX века из железобетона и имеют высокий процент износа ( до 100%).

Остальные сети водоотведения выполнены из керамических, чугунных  и асбоцементных трубопроводов.

Внутриквартальные и отводящие уличные сети водоотведения имеют износ свыше 70%.

Развитие Западного района города и развитие (уплотнение) застроенных территорий в  настоящее время  требует  строительство и реконструкцию следующих магистральных коллекторов:

- реконструкция главного коллектора на БОС ЗАО «Каустик»  от камеры смешения по ул. Бабушкина ,диаметром  1000мм;

- реконструкции части коллектора по ул. Худайбердина от ул. Артема до ул. Элеваторная Д-800мм., для отвода стоков северной части строящегося жилого Западного  района города;

-реконструкции городских напорных коллекторов Д700мм от КНС Западного района и 2Д300 мм. от КНС по ул.Сагитова;

- замены изношенных сетей в целях надежности работы системы и увеличения ее пропускной способности.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

– старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%.;

– вероятность роста аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие превышения нормативногосрока службы и газовой коррозии. В неудовлетворительном состоянии находится отводящий коллекторД-800мм, построенный в 1952 году из железобетонных труб и имеет недостаточную на сегодняшний  день пропускную способность с учетом перспективной застройки.

– значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

– недостаточная пропускная способность сетей отводящих стоки  от  районов перспективной застройки и существующей застройки с учетом уплотнения;

– неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

– попадание  производственных сточных вод от промышленных предприятий и от предприятий общепита в сети водоотведения с превышением ПДК загрязняющих веществ, ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

- неудовлетворительное техническое состояние Биологических очистных сооружений ,принятых от ГУП «Стерлитамакский машиностроительный завод», работающих до настоящего времени в пусковом режиме.

Общий расход городских сточных вод, поступающих в настоящее время на биологические очистные сооружения составляет   70-80   тыс. м3/сут., в т.ч. на БОС ЗАО «Каустик» -50 тыс.куб.м. в сут., на БОС МУП «Межрайкоммунводоканал» до 25 тыс.куб.м. в сут.,    на БОС ФКП «Авангард» - до 5  тыс.куб.м. в сут.

Для повышения качества услуг по водоотведению, улучшению экологической обстановки предусматриваются следующие мероприятия:

-реконструкция биологических очистных сооружений городских сточных вод с дальнейшим увеличением их мощности;

-модернизация насосного оборудования , электроснабжения,  автоматизация , диспетчеризация насосных станций.;

-реконструкция напорных и самотечных коллекторов,замена изношенных внутриквартальных сетей.

# 1.2. Описание действующей системы водоснабжения и водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

Основными источниками водоснабжения города Стерлитамак являются четыре водозабора:

1.Ашкадарски водозабор – мощность 25 тыс.куб.м. в сут.

2.Каптажи  родников  Берхомут и Аскен-Куль – мощность  52 тыс.куб.м. в сут.

3.Грунтовый водозабор  на р.Белой   ЗАО «Каустик» - мощность  25 тыс.куб.м.в сут

4..Зирганский водозабор  г.Салавата,.который является  источником для трех городов: Салават, Стерлитамак, Ишимбай  с   утвержденными  запасами 303 тыс.куб.м. в сут.

Городская сеть поделена на 2 зоны – Центральную и  Западную:

Центральная зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 3 подкачивающих насосных станции: «Лесная», «Бугоровская» и в пос.Строймаш.

Западная зона снабжается водой  от водозаборов  Берхомут и Аскен-Куль ,а так же Зирган и ЗАО «Каустик». Потребителям  вода  поступает от насосной станции Ш подъема, расположенной по ул .Элеваторная. В зоне расположена насосная станция «Первомайская» для подачи воды в пос.Первомайский.

В связи с тем, что в периоды весеннего паводка и обильных дождей вода из источников Берхомут и Аскен-Куль имеет отклонения по качеству (мутность), программой  в 2014-2020 годах  предусматривается строительство сезонных очистных водопроводных сооружений по ул. Деповской. Предлагается реконструкция насосной станции Ашкадарского водозабора для монтажа бактерицидной установки (УФО). Это обеспечит  улучшение качественных показателей питьевой воды в соответствии с требованиями  ГОСТ.

Предусматривается модернизация лаборатории по контролю питьевой  воды , водоисточников и сточной воды.

Протяженность водопроводных сетей города Стерлитамак составляет  446,6 км, материал трубопроводов – чугун, сталь,  полиэтилен.

В настоящее время распределительные трубопроводы имеют высокий процент износа (от 70% до 100%). Следовательно, при порывах на трубопроводах имеют место большие потери воды (более 10%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

С целью снижения непроизводительных потерь воды Программой предусмотрена замена изношенных сетей водоснабжения ежегодно 2%.   При этом приоритет отдается бестраншейным технологиям: санации трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновации (замене) с применением неметаллических трубопроводов.

Это обеспечит продление срока службы труб и исключит внутреннюю коррозию и вторичное загрязнение воды.

Конечная цель – бесперебойная доставка потребителю питьевой воды без потерь, гарантированного качества, возможность подключения  к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры.

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения.

Освоение территорий, намеченных к застройке , связано с решением задач по модернизации существующих магистральных коллекторов водоотведения и насосных станций . Протяженность городских коллекторов водоотведения – около 50 км. Главная проблема – высокий износ вследствие газовой коррозии магистральных коллекторов, построенных из железобетона в 1950-1960 годах. Остальные сети водоотведения построены из керамических, чугунных и асбоцементных труб. Программой  предусматривается замена изношенных трубопроводов, реконструкция главных коллекторов.

Всего запланировано реконструкция 9,9 км самотечных и напорных  коллекторов водоотведения и замена изношенных сетей – 5 км.

Совершенствование и развитие системы водоотведения достигается также путем модернизации канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Очистка сточных вод города осуществляется на  Биологических очистных сооружениях, находящихся в ведении промышленных предприятий ЗАО «Каустик»,  ФКП «Авангард» , а так же МУП «Межрайкоммунводокана»,. Программой предусмотрена реконструкция БОС  МУП «МРКВК» с дальнейшим увеличением их мощности до 50 куб.м. в сутки.

Данные мероприятия обеспечат экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность и позволят обеспечить транспортировку дополнительных объемов стоков перспективной застройки.

# 1.3. Система программных мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Стерлитамака.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства.

В этой связи мероприятия, намеченные данной Программой- автоматизация и диспетчеризация насосных станций водопровода и канализации, реконструкция насосных станций   Ш  подъема, реконструкция коллекторов   позволяют увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем строительства очистных сооружений питьевой воды от мутнгости источника Берхомут, применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также реконструкции насосной станции Ашкадарского водозабора с монтажом бактерицидных установок(УФО) , реконструкции Биологических очистных сооружений городских сточных вод с выведением их на проектный режим с дальнейшим увеличением мощности.

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения с увеличением на них нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет реконструкции магистральных коллекторов, а также замены изношенных сетей  для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки и отдаленных территорий.

Для реализации Программы предполагается до 2014 года выполнение следующих мероприятий:

1.Строительство и расширение очистных сооружений питьевой воды и сточных вод.

2.Расширение существующего водозабора – гидрологические изыскания и определение запаса воды правого берега р.Ашкадар.

3.Развитие и модернизация объектов ВКХ:  электрооборудование, оборудование, реконструкция водозаборов(каптажи и скважины), автоматизация, диспетчеризация водопроводных и канализационных  насосных станций , модернизация насосного оборудования, бактерицидные установки(УФО) на ВНС Ашкадарского водозабора, реконструкция магистральных трубопроводов водоснабжения районов города - 20,8 км., замена изношенных внутриквартальных  разводящих сетей водоснабжения(включая бесхозные) - 12 км. реконструкция Биологических очистных сооружений, реконструкция самотечных  канализационных коллекторов 7,3 км., реконструкция напорных канализационных коллекторов-2,6 км., замена изношенных внутриквартальных сетей канализации (включая бесхозные) – 5 км.

1.3. Система программных мероприятий, по развитию системы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МУ ОЖКХ ул.Худайбердина ,78 | км | 7,5 | 30200 | 15200 |  |  |  | строительство систем централизован, водоснабжения в сущ.инд.застройке |
| 3 |
| 3.1 | Автоматизация и диспетчеризация водопроводных насосных станций. Проектирование и монтаж | шт | 2 | 4000 | 3000 |  |  |  | Модернизация основных фондов, повышен.надежности работы, снижение затрат на обсл. |
| 3.2 | Реконструкция водопроводной насосной станции Ш-го подъема-бактерицидная установка (УФО) Проектирование и монтаж. | тыс.м. куб. в сут | 60-80 | 22540 | 4187 | 8866 |  |  | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ. Моденизац. основных фондов |
| 3.3 | Развитие и модернизация производственной базы ( новая техника и оборудование) | ед. техн. | 16 | 6572 | 5900 | 3 | 13 |  | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация основных фондов, согласно треб. санитарных норм |
| 33.4 | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды, воды водоисточников и сточной воды, с учетом проектных работ по вентиляции | кв.м | 344,4 | 7920 | 3489 |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация производства |
| Всего инвестиций за период, | - | - | 41032 | 16576 | 8869 | 13 |  | - |
| 4 |
| 44.1 | Реконструкция биологических очистных сооружений городских сточных вод. с выведением на проектный режим | тыс.м. куб.в сут | 25 | 39120 | 0 | 14428 | 15311 |  | Повышение качества оказываемых услуг. Повышение надежности систем водоотведения. Улучшение экологической обстановки |
| 44.2 | Модернизация насосного оборудования, Автоматизация диспетчер из насосных станций водоотведения. | шт | 1 | 3000 | 0 | 1304 | 1396 |  | Повышение качества оказываемых услуг. Модернизация производства |
| Всего инвестиций за период | - | - | 42120 | 0 | 15732 | 16707 |  | - |
| 5 |
| 5.1 | Замена изношенных сетей .Проектирование и строительство. | км | 15 | 32500 | 8380 | 9930 | 11690 |  | Увеличение пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства. Повышение надежности водоснабжения существующих абонентов и потребителей |
| 6 |
| 66.1 | Реконструкция участков самотечного коллектора Ду 600мм по ул.Худайбердина для приема дополнительных объемов от микрорайона "Лазурный" и перспективной застройки ж/д по ул .Худайбердина. Проектирование и строительство. | км | 0,7 | 10000 | 2835 | 3353 | 3812 |  | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки Юго-Западного, ул. Худайбердина |
| 66.2 | Реконструкция главного коллектора на БОС ЗАО "Каустик" Ф- 1000мм.Проектирование и строительство. | км | 2,4 | 39700 | 11010 | 13005 | 15685 |  | Обеспечение отвода дополнительного объема стоков района перспективной застройки города |
| 66.3 | Замена изношенных сетей. Проектирование и строительство. | км | 3,5 | 10000 | 2835 | 3352 | 3813 |  | Увеличение пропускной способности сетей с целью подключения объектов нового строительства. Повышение надежности водоотведения существующих абонентов и потребителей |
| Всего инвестиций за период, | - | - | 59700 | 16680 | 19710 | 23310 |  | - |
| Плата за подключение | - | - | 59700 | 16680 | 19710 | 23310 |  | - |
| Плата за подключение | - | - | 92200 | 25060 | 29640 | 35000 |  | - |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПЕРИОД ПО ВСЕЙ ПРОГРАММЕ | - | - | 1132825 | 231579 | 337095 | 521396 |  |  |
| Собственные средства, из них: | - | - | 83706 | 0 | 31306 | 33283 |  | - |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, надб. к тарифу | - | - | 83706 | 0 | 31306 | 33283 |  |  |

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Прибыль предприятия | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Привлеченные средства | - | - | 956919 | 206519 | 276149 | 453113 |  | - |
| Заемные средства кредитных организаций | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Бюджетные средства, | - | - |  | - | - | - |  | - |
| федеральный бюджет | - | - |  | - | - | - |  | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации | - | - |  | - | - | - |  | - |
| бюджет муниципального образования | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Средства внебюджетных фондов | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Плата за подключение | - | - | 92200 | 25060 | 29640 | 35000 |  | - |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

# в водоснабжении и  водоотведении   городского округа  город    Стерлитамак Республики    Башкортостан   на  2014-2016(2020) гг. (дополнение к утвержденной инвестиционной программе на 2008-2013 годы)

| № | Наименование мероприятия | Проектн.мощ- ность Объемы | Сроки внедрения г.г. | Сметная стоимость мероприятия тыс.руб | В.т.ч стоимост проектн работ | Эффект от внедрения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ |
| 1 | Очистные сооружения |  |  | 1557000 | 3700 |  |
| 1.1. | Строительство очистных сооружений питьевой воды от мутности источника Берхомут | 60 т.м3/сут. | 2014-2020 | 1100000 | Доработка проекта 2200 | Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТ. Инновации, модернизация основных фондов. |
| 1.2 | Расширение мощности Биологических очистных сооружений (БОС) и внедрение дополнительно очистки и обеззараживания сточных вод (определяется проектом) | 50 тыс м3/сут | 2014-2018 | 457000 | 1500 | Обеспечение очистки доп.объемов стоков перспективной застройки города. |
| 2. | Водозаборы |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 2.1 | Расширение Ашкадарского водозабора (освоение правого берега р.Ашкадар) -гидролигические изыскания и определение запасов воды | Мощность определяется по результатам изысканий | 2014-2016 | 3000 | 3000 | Увеличение мощности водозабора с целью получения дополнительных объемов воды |
|  | Итого по разделу |  |  | 1560000 | 67000 |  |
| П | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ |
| 1 | Мероприятия по развитию и модернизации объектов ВКХ |  |  | 28700 | 400 |  |
| 1.1. | Реконструкция и модернизация производственной базы: |  | 2014-2016 | 28700 | 400 | Повышение качества оказываемых услуг. Инновация модернизации основных фондов. |
| 1.1.1 | Модернизация электрооборудования. | 6ВНС | 2014-2016 | 2200 | 100 | -«- |
| 1.1.2 | Замена техники и оборудования. | 16ед | 2014-2016 | 12000 | 100 | -«- |
| 1.1.3 | Модернизация лаборатории по контролю качества питьевой воды, водоисточников и сточных вод. | 344,4 м2 | 2014-2016 | 14500 | 200 | Повышение качества оказываемых услуг. |
| 2. | Водоснабжение |  |  | 199930 | 12100 |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения: |  | 2014-2016 | 57300 | 4800 | Повышение надежности работы сооружений водоснабжения. Энергоресурсосбережениеснижение затрат на обслуживание. Инновация и модернизация основных фондов. |
| 2.1.1 | Водозаборы: Реконструкция: - каптажи - скважины. -инженерно-техническая укрепленность | 2 капт. 7 скваж. | 2014-2016 | 7500 | 800 | -«- |
| 2.1.2 | Автоматизация, диспетчеризация насосных станций | 4ВНС | 2014-2016 | 5300 | 1200 | -«- |
| 2.1.3 | Реконструкция систем электроснабже-ния насосных станций | 4ВНС | 2014-2016 | 10000 | 1500 | -«- |
| 2.1.4 | Модернизация насосного оборудования. Насосы,частотные регуляторы, приборы учета .воды. | 40 ед. | 2014-2016 | 10500 | 200 | -«- |
| 2.1.5. | Бактерицидные установки (УФО) на ВНС Ашкадарского водозабора. | 1ед. | 2014-2016 | 22500 | 1000 | Повышение качества оказываемых услуг(подаваемых ресурсов) |
| 2.1.6 | Реконструкция водопроводной насосной станции «Юго-Западная». Внеплощадочные сети канализации. | Ф150мм L-1 км | 2014-2016 | 1500 | 100 | Обеспечение нормативного санитарного состояния водопроводной насосной станции |
| 2.2 | Реконструкция магистральных трубопроводов водоснабжения районов города: | 20,8 км | 2014-2016 | 94630 | 6500 | Повышение качества оказываемых услуг и надежности водоснабжения жилых и промышленных районов города.. Снижение потерь питьевой воды в сетях. Обеспечение дополнительных объемов воды для перспективной застройки |
| 2.2.1 | Водовод «Берхомут» Ф1000 мм. по городу из стальных труб, включая дюкерные переходы. | 1,5км | 2014-2016 | 22200 | 2200 | -«- |
| 2.2.2 | Перемычка Ф600 мм. от водовода «Берхомут» до Ашкадарского водозабора. включая дюкерный переход. | 1,3км | 2014-2016 | 22000 | 2100 | -«- |
| 2.2.3 | Водовод Ф 300мм. на пос. «Перво- майский». | 1км | 2014-2016 | 7800 | 850 | -«- |
| 2.2.4 | Водовод Ф 200мм по ул.Бабушкина на пос. «Строй-маш» и северную промышленную зону. | 1км | 2014-2016 | 8500 | 800 | -«- |
| 2.2.5 | Водовод Ф 200мм по ул.Кочетова от ул.Баумана до ул.Нефтяная. | 0,3 км | 2014-2016 | 1800 | 180 | -«- |
| 2.2.6 | Перемычка Ф-200мм. между водоводами по ул.Бабушкина и ул.О.Кошевого. | 2км | 2014-2016 | 16560 | 170 | -«- |
| 2.2.7 | Водовод Ф 500мм. на Юго-восточ- ную часть города по ул.Ивлева- Советская до ул. Республиканской | 1км. | 2014-2016 | 10170 | 110 | -«- |
| 2.2.8 | Окружающий водопровод Ф 200 мм по ул. Худайбердина , Мира , Сакко и Ванцетти, набережная р. Стерля (правая и левая стороны). | 0,7км | 2014-2016 | 5600 | 90 | -«- |
| 2.3 | Замена изношенных внутриквартальных разводящих сетей водоснабжения, включая бесхозные сети жилого фонда предприятий- банкротов. | 12 км | 2014-2016 | 48000 | 800 | Повышения надежности водоснабжения. Повышение качества оказываемых услуг, сниже ние потерь питьевой воды в сетях. |
| 3. | Биологические очистные сооружения (БОС) городских сточных вод.Реконструкция и модернизация. | 25 тыс. м3 в сут. | 2014-2016 | 53500 | 1400 | Повышение качества оказываемых услуг. Улучшение экологической обстановки. Инновация, модернизация основных фондов.. |
| 3.1 | Реконструкция зданий и сооружений БОС в т.ч лаборатория(бак-териологический отдел) | 1990м2 в т. ч 410м2 | 2014-2016 | 20400 | 500 проект по лаборатории имеется | -«- |
| 3.2 | Реконструкция технологических линий. | 3,5км. | 2014-2016 | 9800 | 400 | -«- |
| 3.3. | Замена и модернизация оборудования: насосы,вентиля торы, компрессоры. приборы КИПиА. | 21ед | 2014-2016 | 23300. | 500 | -«- |
| 4 | Водоотведение |  |  | 228070 | 4200 |  |
| 4.1. | Реконструкция главного коллектора на БОС ЗАО «Каустик» по ул Бабушкина с увеличением диаметра до 1000мм. | 2,4 км | 2012-2014 | 59800 | Проект имеется | Повышение надежности отвода стоков города. Исключение аварийного разлива сточных вод, загрязнения почвы, водоемов. Обеспечение отвода дополнительных объемов стоков перспективной застройки на БОС |
| 4.2. | Реконструкция самотечного коллектора по улХудайбердина от ул. Артема до ул. Элеваторной с увеличением диаметра до 800 мм. | 2,9км. | 2014-2016 | 45000 | 900 в 2012-2013 гг. | Повышение надежности. Обеспечение отвода стоков перспективной жилой застройки северной части Западного района. |
| 4.3. | Реконструкция самотечного коллектора Ф600мм по ул.Тукаева | 1,3 км | 2014-2016 | 27000 | 700 | Повышение надежности отвода стоков жилых и промышленных районов города. Обеспечение отвода дополнительных объемов стоков Улучшение экологичес- кой обстановки. |
| 4.4. | Реконструкция самотечного коллектора Ф500 мм по ул.Деповской | 0,7км | 2014-2016 | 15000 | 400 | Повышение надежности отвода стоков жилых и промышленных районов города. Обеспечение отвода дополнительных объемов стоков Улучшение экологической обстановки. |
| 4.5 | Реконструкция городских напорных коллекторов. |  | 2014-2016 | 24200 | 700 | Повышение надежности отвода стоков жилых и промышленных районов города. Обеспечение отвода дополнительных объемов стоков Улучшение экологической обстановки |
| 4.5.1 | Напорный коллектор Ф 700 мм. от КНС Западного района. | 1км | 2014-2016 | 17900 | 400 | -«- |
| 4.5,2 | Напорный коллектор 2Ф300 мм. от КНС по ул.Сагитова до ул.Ильича. | 2х0,8км | 2014-2016 | 6300 | 300 | -«- |
| 4.6. | Реконструкция и модернизация объектов водоотиведения: |  | 2014-2016 | 31700 | 500 | Повышение надежности работы насосных станций. Энергоресурсосбережение. Инновация и модернизация основных фондов |
| 4.6.1 | Реконструкция зданий. насосных станций | 13КНС | 2014-2016 | 15050 | 100 | -«- |
| 4.6,2 | Реконструкция и модернизация, замена оборудования КНС. | 40 ед. | 2014-2016 | 6950 | 100 | -«- |
| 4.6.3 | Реконструкция электрооборудования КНС. | 31 ед. | 2014-2016 | 2500 | 100 | -«- |
| 4.6.4 | Автоматизация и диспетчеризация насосных станций | 5КНС | 2014-2016 | 7200 | 200 | -«- |
| 4.7. | Замена изношенных внутриквартальных сетей канализации, включая бесхозные сети жилого фонда предприятий банкротов. | 5 км. | 2014-2016 | 25370 | 1000 | Повышение качества оказываемых услуг, надежности работы систем и улучшение экологической обстановки. |
|  | ВСЕГО ПО ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  | 2265130 | 26010 |  |
| 1 | ИНВЕСТИЦИ- ОННЫЕ ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬ- СТВА И РАСШИРЕНИЯ |  |  | 1557000 | 6700 |  |
| П | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ |  |  | 708130 | 19310 |  |

Приме.

Раздел 2. Комплексное развитие системы электроснабжения.

2.1.Содержание проблем в электроснабжении городских объектов.

Необходимость в реализации Программы вызвана  появлением дефицита электрической мощности в связи с резким ростом вводимых жилищно-коммунальных и социальных объектов в западной и центральной части города, реконструкцией существующих  объектов, малых предприятий, естественным приростом бытовых нагрузок, наметившимся увеличением роста потребления электрической энергии промышленными предприятиями г.Стерлитамак.

Электроснабжение  города осуществляется от подстанций (центров питания) 110/35/10кВ «Стерля»,  110/10кВ «Юго-Западная», «Центральная», «Машзавод», «Строймаш», 35/10кВ «Город» и Южного переключательного пункта 110кВ (ЮПП-110кВ).

ЮПП-110кВ из-за перегруза двух питающих воздушных линий ВЛ-110кВ не в состоянии получить дополнительную электрическую мощность с Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Требуется строительство третьей линии ВЛ-110кВ от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ до ЮПП протяженностью 1,7км с дополнительными ячейками 110кВ на НСтТЭЦ  и  ЮПП, а также реконструкция существующих ячеек 110кВ на ЮПП.

Нагрузка подстанций 110/35/10кВ «Стерля», 110/10кВ «Юго-Западная» и «Центральная» по результатам зимних контрольных замеров  с учетом ранее выданных технических условий превышает установленные нормативы по максимальной загрузке трансформаторов. Необходимо закончить реконструкцию подстанции «Стерля», предусмотреть замену трансформаторов на большую мощность на подстанциях «Юго-Западная» и «Центральная» с реконструкцией существующего оборудования на напряжениях 110 и 10кВ.

В связи с планируемым вводом жилых микрорайонов №5 (потребляемой мощностью 4376кВт), №4А (2612,8кВт), «Радужный» (4860кВт), 1В (3518кВт), физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной (1204,5кВт), торгово-развлекательного комплекса «Радужный» (6400кВт), обеспечения естественного прироста нагрузок и создания надежной схемы электроснабжения города необходимо в 2010 году приступить к проектированию и началу строительства подстанции 110/35/10кВ «Стерлитамак» с трансформаторами 2х40мВА, с ВЛ 110 и 35 кВ. После окончания строительства  ПС «Стерлитамак» ВЛ 35кВ в районе автовокзала демонтировать.

С предполагаемым ростом нагрузок, согласно ранее выданных технических условий, в промышленной зоне города потребуется замена трансформаторов 2х16мВА на 2х25мВА на подстанции 110/10кВ «Строймаш» с реконструкцией существующего оборудования на напряжении 110 и 10кВ.

Дальнейшая застройка микрорайона «Заашкадарье» и удаленность потребителей от центров питания потребует строительства в данной зоне новой подстанции 110/10кВ «Заашкадарье» с трансформаторами 2х16мВА и ВЛ 110 кВ.

Без решения вопросов, отраженных в данной Программе, дальнейшее присоединение потребителей не представляется возможным и снижает надежность и качество электроснабжения существующих потребителей.

2.2. Описание действующей системы электроснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

Основными источниками электроснабжения города Стерлитамак являются следующие центры питания:

1. ПС 110/10кВ  «Юго-Западная» - мощностью  2х25мВА с питанием по ВЛ 110кВ от подстанции 220/110кВ «Ашкадар».  Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий уже составляет 111,1% .

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, КПБН ОАО «Шихан», МУП «Межрайкоммунводоканал».

2. ПС 110/35/10 кВ «Стерля» - мощностью 2х40 МВА с питанием по ВЛ 110кВ от «ЮПП-110». Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 169,5%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, тяговые подстанции Стерлитамакского троллейбусного управления.

3. ПС 110/10кВ  «Центральная» - мощностью  2х25мВА с питанием по ВЛ 110кВ от подстанции 220/110кВ «Ашкадар» и Стерлитамакской ТЭЦ. Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 116,0%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, тяговые подстанции Стерлитамакского троллейбусного управления.

4. ПС 110/10 кВ «Строймаш» – мощностью 2х16 МВА с питанием по ВЛ 110 кВ от «ЮПП-110». Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям (действующих) технических условий составляет 56,2%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, ООО «Стерлитамакский кожевенный комбинат», СВТК-2, завод «Строймаш», завод ЦСП.

5. ПС 110/10 кВ «Машзавод» – мощностью 2х40 МВА с питанием по ВЛ 110 кВ от ПС «Ашкадар». Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных потребителям технических условий составляет 44,8%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, Вагоноремонтный завод, машиностроительный завод, котельная «БашРТС-Стерлитамак».

6. ПС 35/10 кВ «Город» – мощностью 2х10 МВА с питанием по ВЛ 35 кВ от Стерлитамакской ТЭЦ. Максимальная загрузка трансформаторов по контрольным замерам с учетом ранее выданных технических условий составляет 94,5%.

Потребители: жилищно-коммунальные и социально-культурные объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, МУП «Межрайкоммунводоканал».

Реализация Программы обеспечит создание возможности технологического присоединения новых потребителей и обеспечение надежности электроснабжения имеющихся.

2.3.  Анализ существующих проблем и тенденций

изменения рынка услуг электроснабжения

Необходимость реализации Программы связано с социальным и экономическим развитием города Стерлитамак, ростом вводимых жилищно-коммунальных и социальных объектов в западной и центральной части города.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны требуют дополнительной нагрузки на системы электроснабжения. Прогнозируется увеличение потребляемой электрической мощности за счет нового строительства, а также за счет роста мощности уже присоединенных объектов.

В этой связи мероприятия, включенные в Программу, такие как:

- Строительство новой ПС-110/35/10кВ «Стерлитамак» с трансформаторами 2х40МВА с ВЛ 110 кВ ЮПП-ПС Стерлитамак (5км), отпайкой ВЛ-110кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц, заходами ВЛ 35 Совхоз 1 и 2 ц, ячейкой 110кВ на "ЮПП-110". Для увеличения пропускной способности ВЛ 110 кВ НСтТЭЦ-ЮПП 1 и 2ц строительство ВЛ НСтТЭЦ-ЮПП 3ц (1,7км) с ячейками на НСтТЭЦ и "ЮПП-110";

- Замена отделителя с короткозамыкателем ОД-КЗ 110кВ трансформатора 2Т на ПС-110/35/10кВ «Стерля» на выключатель, разъединителей 110кВ на разъединители типа SGF-123, ошиновки 110кВ   2сек.шин., замена ячеек ЗРУ-10кВ с расширением (всего 16 шт.), реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА);

- Замена силовых трансформаторов мощностью 2х25МВА ПС-110/10кВ "Центральная" на 2х40МВА, ячеек 10 кВ с расширением распределительно устройства ЗРУ-10 кВ (всего 35шт), реконструкция распределительного устройства ОРУ-110 кВ, позволяют  увеличить пропускную способность линий 110 кВ и получить дополнительную электрическую мощность с Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Строительство новой подстанции позволит устранить дефицит мощности в городе и произвести подключение новых потребителей, перераспределить существующие нагрузки, создать надёжную рабочую схему электроснабжения.

2.4. Система программных мероприятий по развитию системы электроснабжения.

| № п/п | Наименование объекта, необходимые мероприятия по реконструкции (расширению), новому строительству объекта | Приращение мощности, МВА | Сметная стоимость, млн. руб. | Объем капитальных вложений | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2011-2015 г.г. | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство новой ПС - 110/35/10кВ "Стерлитамак" | 40 | 383 | 383 | 0 | 0 | 3,70 | 91,8 | 287,5 | Для электроснабжения вновь строящихся жилищных, социально-культурных объектов |
| .1.1. | Проектирование ПС 110/35/10 кВ "Стерлитамак" с заходом В Л 35 Стерля-Совхоз 1 и 2ц, ВЛ 110 кВ Н.СтТЭЦ-ЮПП, ВЛ 110 кВ ЮПП-ПС "Стерлитамак", отпайкой от В Л 110 кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 11.2. | Строительство ВЛ 110 кВ НСтТЭЦ-ЮПП Зц (1,7км) с ячейками 110 кВ на НСтТЭЦ и"ЮПП-110" |  |  | 32,6 |  |  |  | 32,6 |  | Для увеличения передачи дополнительной мощности с Н.СтТЭЦ для ПС "Стерлитамак" и ПС "Стерля" и увеличения пропускной способности существующих В Л 110 кВ Н.СтТЭЦ-ЮПП 1 и 2ц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Начало строительства новой ПС 110/35/10кВ "Стерлитамак" (строительная часть: фундаменты, порталы, здание ОПУ, система маслосборник-маслоприемник) |  |  | 59,2 |  |  |  | 59,2 |  |  |
| 1.4. | Строительство 1-ой очереди ПС 110/35/10кВ "Стерлитамак" с трансформатором 40 MB А 1шт |  |  | 116,6 |  |  |  |  | 116,6 | Для электроснабжения микрорайонов "1В", "5" |
| 1.5. | Строительство заходов В Л 35 кВ Совхоз 1 и 2ц, отпайки от В Л 110 кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц на ПС "Стерлитамак" |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 4,7 | Демонтаж В Л 35 кВ Стерля - Совхоз 1 и 2ц из зоны города. Для питания 1Т ПС "Стерлитамак" |
| 1.6. | Строительство ВЛ 110 кВ ЮПП-ПС Стерлитамак (5 км) с ячейкой 110 кВ на "ЮПП-110" |  |  | 52,6 |  |  |  |  | 52,6 | Для питания 2Т ПС "Стерлитамак" |
| 1.7. | Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/10кВ "Стерлитамак" с трансформатором 40 MBA 1 шт |  |  | 113,6 |  |  |  |  | 113,6 | Для электроснабжения Западного района и торгово-развлекательного комплекса |
| 2 | ПС 110/10кВ "Центральная" | 15 | 156 | 156 | 0 | 0 | 81 | 75 | 0 | Для электроснабжения вновь строящихся и уже присоединенных объектов, увеличивающих свою мощность в центральной части города и микрорайона "Заашкадарье" |
| 2.1. | Замена силового трансформатора 1Т 25 МВА на 40МВА с реконструкцией фундамента, маслоприёмника и маслосборника, расширение ЗРУ-10 кВ, замена 18-ти ячеек 1 секции шин |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 2.2. | Замена силового трансформатора 2Т 25 МВА на 40МВА с реконструкцией фундамента, маслоприёмника, расширение ЗРУ-10 кВ, замена 17-ти ячеек 2 секции шин |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| Всего | 55,0 | 539,00 | 539,00 | 0 | 0 | 84,7 | 166,8 | 287,5 |  |

П Л А Н

Строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей

на 2011 – 2015 г.г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сметная ст-ть т. руб. | Срок исполнения | Исполнит. | Целевой показатель | Источ. финасирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство, реконструкция электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка новых ТП (типа КТПН) | шт. | 6 | 3000,0 | 2011г.-2шт 2012г.-1 шт 2013г.-1шт 2014г.-1шт 2015г.-1шт | сл.ТП и КЛ | Улучш. надежности и качества эл.снабж. | Собст. средств |
| 1.2. | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ | км | 16,0 | 6400,0 | в соответст. с годовыми планами | сл.ВС и УО | ---//--- | ---//--- |
| 1.3. | Реконструкция сетей КЛ-0.4: | км | 11,0 | 5500,0 | ---//--- |  | ---//--- | ---//--- |
| 1.4. | Реконструкция ЛЭП-10кВ | км | 3,0 | 1500,0 | ---//--- | сл.ТП и КЛ сл.ВС и УО | ---//--- | ---//--- |
| 1.5. | Реконструкция сетей КЛ-10 кВ | км | 2,0 | 1520,0 | ---//--- | сл.ТП и КЛ | ---//--- | ---//--- |
|  | ИТОГО по разделу 1. |  |  | 17920,0 |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация сетей, замена изношенного оборудования и автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка систем диспечеризации и сигнализации в РП | шт. | 20 | 3000,0 | в соответст. с годовыми планами | сл.ЭТЛ | Улучш. надежности и качества эл.снабж. | Собст. средств |
| 2.2. | Установка системы АСКУЭ | к-кт | 455 | 2275,0 | в соответст. с годовыми планами | сл.ЭТЛ | Энергосбережение | ---//--- |
| 2.3. | Установка 3-х фазных эл. счетчиков во ВРУ ж/д | шт. | 150 | 330,0 | 2011 г. | сл.ОЭУ | Энергосбережение | ---//--- |
| 2.4. | Замена масляных выключателей на вакуумные | к-кт | 26 | 3500,0 | в соответст. с годовыми планами |  | Улучш. надежности и качества эл.снабж. | ---//--- |
| 2.5. | Замена РВ на ВН в ячейках ТП | шт. | 15 | 200,0 | ---//--- | сл.ТП и КЛ | ---//--- | ---//--- |
| 2.6. | Замена а/транспорта | шт. | 5 | 3000,0 | ---//--- | сл. тр-та | ---//--- | ---//--- |
| 2.7. | Замена станочного оборудования | шт. | 2 | 1100,0 | ---//--- | сл.ОМТС | ---//--- | ---//--- |
|  | ИТОГО по разделу 2. |  |  | 13405.0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделам 1 и 2 |  |  | 31325.0 |  |  |  |  |

Примечание: план строительства, реконструкции и модернизации в течение периода может корректироваться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от наличия средств у предприятия.

Мероприятия по модернизации систем наружного освещения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2011-2015 годы

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутрикварталъных проездов, жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов муниципальной власти.

В настоящее время система наружного освещения г.Стерлитамак включает в себя свыше 14533 световых приборов, около 9353 опор, протяженность воздушных линий электропередач 523,78 км.

Оценка состояния систем наружного освещения в городе Стерлитамак показывает, что средний износ действующих сетей уличного освещения 60%.

Замене подлежат 500 км сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации и 173 питательных пунктов.

Лампы накаливания и ртутные лампы составляют 69% общего парка источников света.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования питательных пунктов, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Комплексной программе Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2010 года № 296, к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения городского округа город Стерлитамак республики должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назревает необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем наружного освещения городского округа город Стерлитамак республики не отвечает требованиям СНиП 25-05-95 и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства в целом городского округа город Стерлитамак республики невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на республиканском уровнях. В этой связи потребуются согласованные действия исполнительных органов муниципальной власти Республики Башкортостан и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

В целях решения указанных проблем осуществлена разработка и реализация мероприятий по «Модернизации систем наружного освещения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы.

Итак, необходимость разработки и реализации мероприятий обусловлена:

остротой социально-экономической проблемы в Республике Башкортостан и городском округе город Стерлитамак;

необходимостью повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и дорожного движения;

межотраслевым и межведомственным характером проблем, необходимостью привлечения к их решению исполнительных органов муниципальной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления.

Сроки и этапы реализации мероприятий:

1-й этап реализации (2011-2012 годы) включает в себя: проведение инвентаризации установок уличного освещения; ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

II-й этап реализации (2013-2015 годы) подразумевает строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Инвентаризация систем наружного освещения в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортстан необходима для точного определения количества и состояния элементов этих систем. Она включает в себя присвоение всем элементам систем освещения номеров, создание муниципальных баз данных: составление перечней элементов и описание их основных характеристик.

Восстановление сетей наружного освещения - это замена находящегося в неисправном состоянии оборудования светоточек (кронштейн, светильник, лампа, кабель, в некоторых случаях - опора) на новое. Все вновь устанавливаемое оборудование должно соответствовать современным требованиям нормативных документов, рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представлять из себя новейшие разработки в сфере организации уличного освещения.

Реальную экономию электроэнергии дает замена устаревших светильников с лампами накаливания и с ртутными дуговыми разрядными лампами (далее – ЛН и ДРЛ) на светильники с натриевыми лампами (далее - ДНаТ), светодиодные светильники.

Принятие на обслуживание и восстановление бесхозных сетей наружного освещения заключается в оформлении необходимых документов, определении собственника и балансодержателя, проведении инвентаризации и внесении данных в муниципальную базу, осуществлении восстановительных работ.

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, которые позволят снизить затраты на контроль, включение/выключение систем освещения, а также использовать двухставочный тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем наружного освещения включают в себя выполнение проекта, охватывающего замену существующих пунктов питания на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

В ходе выполнения будут производиться: поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света;

замена аварийных опор на железобетонные или металлические опоры с цинковым покрытием;

замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации;

замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод;

модернизация систем управления наружным освещением. Замена существующих светильников на светильники с высокоэнергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, снизить нагрузку на электрические сети и расход электроэнергии, особенно в осенне-зимний период. Вопросы энергосбережения при этом должны решаться в первую очередь за счет применения экономичных приборов с улучшенными светотехническими параметрами. Важно, чтобы освещение было экономичным, долговременным и простым в обслуживании.

Анализ затрат на создание и эксплуатацию установок наружного освещения показывает, что их главную часть составляет стоимость потребленной электроэнергии. В городе Стерлитамак за 2010 год количество потребленной электрической энергии для наружного освещения составило 8,662 млн. кВт. ч. Для уменьшения энергопотребления в установках наружного освещения в 2011-2012 годах будут использоваться осветительные приборы с энергоэкономичными источниками света, такими, как ДНаТ, световая отдача которых в 2 раза выше, у светильников с лампами накаливания, а срок службы ламп больше в 5 раз.

Положительный экономический эффект реализации основан на сокращении удельных текущих расходов на одну лампу в год, а в целом и содержание сетей уличного освещения по итогам 2010 года. Благодаря более высокому световому потоку на единицу мощности можно достигнуть нормативной освещенности дорожного покрытия с меньшими затратами электрической энергии.

При реализации предполагается использовать светотехническое оборудование с намного большим сроком службы, чем применяемое на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить его замену, увеличится светоотдача в 2 раза при той же мощности.

Проведение работ по снижению потерь электричества в распределительных сетях наружного освещения требует замены неизолированных воздушных алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод (далее - СИП). СИП отличается легкостью и маневренностью в монтаже, снижением потерь напряжения в 3 раза, продолжительной эксплуатацией без ремонта и дополнительных затрат, повышенной надежностью в зонах снегопадов и ледообразования, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от минус 65°С до плюс 85°С, полной влагонепроницаемостью. Срок службы СИП - 50 лет.

Использование СИП позволит снизить потери электроэнергии в сетях наружного освещения и повысить электробезопасность населения, заметно уменьшить число внезапных отказов, сократить затраты на их ликвидацию.

Реализация мероприятий позволит:

значительно сократить эксплуатационные затраты по техническому обслуживанию установок наружного освещения;

повысить надежность и эффективность установок наружного освещения городского округа город Стерлитамак, снизив при этом эксплуатационные затраты;

сократить расходы местного бюджета на электропотребление установок наружного освещения городского округа город Стерлитамак.

Объемы и источники финансирования

(млн. рублей)

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего, в том числе: | 288,730 | 28,0 | 49,231 | 109,216 | 56,192 | 46,091 |
| бюджет Республики Башкортостан | 143,615 | 14 | 23,8655 | 54,6079 | 28,096 | 23,0455 |
| бюджет городского округа г.Стерлитамак | 145,115 | 14 | 25,3655 | 54,6079 | 28,096 | 23,0455 |
| Капитальные вложения - всего, в том числе: | 288,730 | 28,0 | 49,231 | 109,216 | 56,192 | 46,091 |
| бюджет Республики Башкортостан | 143,615 | 14 | 23,8655 | 54,6079 | 28,0961 | 23,0455 |
| бюджет городского округа г.Стерлитамак | 145,115 | 14 | 25,3655 | 54,6079 | 28,0961 | 23,0455 |

Целевые индикаторы

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах рассчитывается как отношение общей протяженности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах к общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах республики.

Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с лампами накаливания к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с ртутными лампами к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с натриевыми лампами к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля светодиодных светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества светодиодных светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Доля других светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества других светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в городском округе город Стерлитамак.

Оценка социально-экономической эффективности реализации

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий будет производиться муниципальным заказчиком на основе соотношения установленных значений целевых индикаторов реализации с их фактически достигнутыми значениями по следующей формуле:

I1ф       I2ф           Inф

------ + ------- + …--------

I1н      I2н           Inн

Э =------------------------x 100%, где:

n

Э - эффективность реализации (проценты);

I1ф - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации;

I1н - установленное  значение целевого индикатора (см. таблицу);

n - количество целевых индикаторов.

Значения целевых индикаторов реализации мероприятий

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Значения целевых индикаторов по годам | Соотношение значения 2015 года к значению 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания | 56 | - | - | - | - |  |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами | 13 | - | - | - |  |  |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами | 31 | 100 | - | - | - | 327,8 |
| 5 | Доля светодиодных светильников наружного освещения | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Доля других светильников наружного освещения | - | - | - | - | - |  |

При значении Э, равном или превышающем 100%, делается вывод о положительном результате реализации.

При значении Э меньше 100% (кроме показателей «Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания», «Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами» проводится анализ причины невыполнения и разрабатываются предложения по достижению заданного значения целевого индикатора с возможной корректировкой.

Эффективность реализации мероприятий

(проценты)

| № п/п | Система показателей оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки мероприятий | Изменение значений показателя по годам | Значение ¦ показателя на момент окончания действия мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах | Строительство сетей наружного освещения в городском округе г.Стерлитамак Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания | Замена светильников на более энергоэкономичные при проведении работ по ремонту, восстановлению и реконструкции систем наружного освещения в городском округе г.Стерлитамак Республики Башкортостан | 56,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами | -«- | 13 |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами | -«- | 31 |  |  |  |  |  | 100 |
| 5 | Доля светодиодных светильников наружного освещения | -«- |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 | Другие светильники наружного освещения |  |  |  | - |  |  |  |  |

Раздел 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

3.1.   Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения

г. Стерлитамак.

Теплоснабжение объектов г. Стерлитамак осуществляется от теплоисточников Стерлитамакской ТЭЦ, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7 и Малых котельных.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей с наибольшим диаметром 1000 мм.

Магистральные водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Большинство потребителей подключено к магистралям через тепловые пункты микрорайонов.

Система теплоснабжения - закрытая с подключением подогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой смешанной схеме.

Системы отоплений потребителей присоединены к двухтрубным тепловым сетям преимущественно по зависимой схеме, кроме южных и западных районов города.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 150/70°С. Тепловые сети от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 закольцованы и разделены закрытыми задвижками. Эксплуатацию тепловых сетей города осуществляет предприятие «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС»

Потребителями тепла от Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- жилой сектор северной и центральной частей города;

- пос. Строймаш;

- ОАО «Строймаш».

Потребителями тепла от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- ОАО Каустик;

- ОАО «Каучук»;

- часть юго-западного и юго-восточного районов города;

- пос. Первомайский.

Потребителями тепла от КЦ-7 являются микрорайоны Ольховский, Южный и Юго-Восточного района города.

Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь по жилищно-бытовому сектору города Стерлитамака составляют:

- теплорайон Стерлитамакской ТЭЦ       - 408,7 Гкал/час,

- теплорайон Ново-Стерлитамакской ТЭЦ - 478,0 Гкал/час,

- теплорайон КЦ-7- город	-153,6Гкал/час.

3.2.   Направление развития рынка тепловой энергии

В связи с активным ростом в г. Стерлитамаке темпов строительства объектов жилого фонда, промышленности и инфраструктуры основным направлением развития рынка тепловой энергии является подключение объектов нового строительства к системе централизованного теплоснабжения от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7. В период до 2013 годы ожидается рост присоединяемых нагрузок в основном на Ново-Стерлитамакой ТЭЦ за счет строительства социального и коммерческого жилья в Западном районе города. Увеличение нагрузок на Стерлитамакской ТЭЦ, КЦ-7 произойдет за счет поэтапной застройки кварталов города со сносом «ветхого» жилья и строительства точечной застройки в центральной, южной и юго-восточных районах города Стерлитамак.

3.3. Система программных мероприятий по теплоснабжению

Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей г. Стерлитамак, а также строительство и реконструкция центральных тепловых .пунктов.

Для осуществления мероприятий по присоединению потребителей и повышению качества теплоснабжения в г. Стерлитамак необходимо выполнить следующие виды работ:

- Реконструкция центральных тепловых пунктов ЦТП №7 (пр.Октября, 21), ЦТП №8 (пр. Октября,8), ЦТП №24 (ул. Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения. Мероприятие связано с тем, что при присоединении потребителей Западного района г. Стерлитамак, без реконструкции, давления в обратных трубопроводах сетевой воды у потребителей от данных ЦТП будут выше допустимых;

- Строительство тепломагистрали 2 Ду-400мм. протяженностью 1700 п.м. от теплофикационной камеры ТК-722 до котельных МК1 (ул. К. Маркса, 151) и МК2 (ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения;

- Строительство теплотрассы от ТМИ (ТК53-6) до района Красный Пролетарий (ул. Гоголя - Стерлибашевский тракт) 2 Ду-200мм. со строительством центрального теплового пункта (ЦТП) и квартальных тепловых сетей протяженностью 1400 п.м.

Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в г. Стерлитамак и при этом сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей. Реализация мероприятий намечена в период до 2013 года.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будет обеспечена возможность присоединения объектов нового строительства в г.Стерлитамак с общей дополнительной тепловой нагрузкой 75 Гкал/час. Данная Программа не включает в себя мероприятия и затраты по расширению тепловой мощности источников.

Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-24

Реконструкция ЦТП-24 с переводом на независимую схему теплоснабжения заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые, установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей при подключении объектов жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный».

Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-7

Реконструкция ЦТП-7 с переводом на независимую схему теплоснабжения заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые, установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 12 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей при подключении объектов жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный». Реализация мероприятия намечена на 2013 год.

Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-8

Реконструкция ЦТП-8 с переводом на независимую схему теплоснабжения заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС производительностью на пластинчатые, установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей при подключении объектов жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный».

Описание мероприятий по строительству тепломагистрали от ТК722    до котельных МК1 (ул. К.Маркса,151), МК2 (ул.Комсомольская,84) с переоборудованием под ДТП по независимой схеме теплоснабжения

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей МК1, МК2 и поэтапной застройки районов Юго-Восточный, а также строительства жилого фонда вместо сносимого ветхого жилья выполнить строительство тепломагистрали 2 ду400мм длиной 1700 пм от теплофикационной камеры ТК 722 до котельных МК1(ул. К. Маркса, 151), МК2 (ул.Комсомольская, 84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. Данное мероприятие позволит подключить к тепловым сетям объектов жилищного строительства с суммарной тепловой нагрузкой 21,0 Гкал/час. Реализация мероприятия намечена на 2012-2013 годы.

Описание мероприятия по строительству теплотрассы ТМ11 ( ТК53-6) до района Красный Пролетарий -2 Ду200мм

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей и застройки района Красный Пролетарий со сносом ветхого жилья необходимо построить теплотрассу от ТК53-6 (ТМ11 КЦ-7) до района Красный Пролетарий ( ул. Гоголя- Стерлибашевский тракт) 2 Ду-200мм. L -700 п.м. с центральным тепловым пунктом (ЦТП-10 Гкал/час) и квартальные сети протяженностью 700 п.м. В настоящее время теплоснабжение данного района осуществляется от котельной ОАО «Красный Пролетарий», мощности которой не справляются с тепловой нагрузкой района.

Расчет финансовых потребностей

Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий по подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения до 2013 года по г. Стерлитамак с учетом планируемой застройки до 2013 года производился исходя из следующих условий:

площадь ожидаемого ввода новых объектов строительства в данных районах - 300-320 тыс.м2;

расчетная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новых объектов строительства в данных районах - 75 Гкал/час (с учетом планируемого строительства жилого фонда и выданных технических условий);

протяженность строительства и реконструкции тепловых сетей по трассе составит L-3100п.м.

Сводный сметный расчет финансовых потребностей для мероприятий по подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам теплоснабжения в целях создания условий технологического присоединения на 2010-2013 годы по г. Стерлитамак.

| № | Наименование объекта- Л л | 2011г. тыс. руб., без НДС | 2012 г. тыс. руб., без НДС | 2013 Г. тыс. руб., без НДС | Итого за 2011-2013 Г.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция ЦТП №7 ( пр. Октября, 21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 15000 | 15000 |
| 2 | Реконструкция ЦТП №8 ( пр. Октября, 8) с переводом на независимую схему теплоснабжения | 15000 |  |  | 15000 |
| 3 | Реконструкция ЦП №24 (ул. Черноморская ,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения | 5000 |  |  | 15000 |
| 4 | Строительство тепломагистрали 2Ду400мм длиной 1700 м в 2-трубном исчислении и реконструкцией МК1 (ул. К.Маркса,151), МК2 (ул. Комсомольская,84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  | 50800 | 30000 | 80800 |
| 5 | Строительство теплотрассы от ТМ11 (тк53-8)до района Красный Пролетарий (ул. Гоголя-Стерлибшевский тракт) 2 Ду200мм длиной 700м в 2-рубном исчислении со строительством центрального теплового пункта и квартальных теплбвых сетей длиной 700м в 2 трубном исчислении до точки врезки в существующие тепловые сети | 30800 |  |  | 30800 |
|  | Всего, тыс.руб.(без НДС) | 50800 | 50800 | 45000 | 156600 |

Реализация мероприятий позволит:

обеспечение развития жилищного строительства в районах перспективной застройки г.Стерлитамак;

обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры г. Стерлитамак;

обеспечение надёжного и качественного теплоснабжения вновь строящихся объектов жилой застройки и инфраструктуры г. Стерлитамак.

Цели и задачи  достигаются путём строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения, центральных тепловых пунктов г. Стерлитамак.

Мероприятия

по подключению объектов капитального строительства

( реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2011-2013 годы

по г. Стерлитамак

Для решения задач и достижения поставленных целей предусмотрено строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей г. Стерлитамак, а также строительство  и реконструкция центральных тепловых .пунктов.

Для осуществления мероприятий по присоединению потребителей и  повышению качества теплоснабжения в г. Стерлитамак необходимо выполнить следующие виды работ:

1.Реконструкция центральных тепловых пунктов  ЦТП №7 ( пр.Октября, 21), ЦТП №8 (пр. Октября,8), ЦТП №24 (ул. Черноморская,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения. Мероприятие связано с тем, что при присоединении потребителей Западного района г. Стерлитамака,  без реконструкции, давления в обратных трубопроводах сетевой воды  у потребителей от данных ЦТП будут выше допустимых;

2.Строительство тепломагистрали 2 ду400мм длиной 1700 пм  от теплофикационной камеры ТК 722 до котельных МК1(ул. К. Маркса, 151), МК2 ( ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения;

3.строительство теплотрассы  от ТМ11 ( ТК53-6) до района Красный Пролетарий ( ул. Гоголя- Стерлибашевский тракт) 2 ду200мм со строительством теплового пункта( ЦТП) и квартальных тепловых сетей длиной 1400пм в 2-трубном исчислении. .

Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в  г. Стерлитамаке и при этом сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей. Реализация мероприятий намечена на 2010-2013 годы.

Реализация мероприятий обеспечит возможность присоединения объектов нового строительства в 
г. Стерлитамаке  с общей дополнительной тепловой нагрузкой 75 Гкал/час.

Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-24

Реконструкция ЦТП-24 с переводом на независимую схему теплоснабжения с заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС  на пластинчатые, установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный» . Реализация мероприятия намечена на 2010-2011 годы.

Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-7.

Реконструкция ЦТП-7 с переводом на независимую схему теплоснабжения с заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС на пластинчатые, установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	12 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный».  Реализация мероприятия намечена на 2013 год.

Описание мероприятия по реконструкции ЦТП-8.

Реконструкция ЦТП-8 с переводом на независимую схему теплоснабжения с заменой существующих кожухотрубных теплообменников ГВС производительностью на пластинчатые, установка пластинчатых теплообменников отопления производительностью 	10 Гкал/час, монтаж насосного оборудования с частотным регулированием.

Данное мероприятие необходимо для снижения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах существующих потребителей   при подключении объектов  жилищного строительства строящихся районов «Западный», «Юго-Западный» . Реализация мероприятия намечена на  2011 год.

Описание мероприятий по строительству тепломагистрали  от ТК722 до котельных МК1 (ул. К.Маркса,151), МК2 (ул. Комсомольская,84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей МК1, МК2  и поэтапной застройки районов Юго-Восточный, а  также строительства жилого фонда вместо сносимого ветхого жилья  выполнить строительство тепломагистрали 2 ду400мм длиной 1700 пм  от теплофикационной камеры ТК 722 до котельных МК1(ул. К. Маркса, 151), МК2 ( ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. Данное мероприятие  позволит подключить к тепловым сетям  объекты жилищного строительства с суммарной тепловой нагрузкой 21,0 Гкал/час Реализация мероприятия намечена на 2012-2013 годы.

Описание мероприятия по  строительству теплотрассы  ТМ11 ( ТК53-6)до района Красный Пролетарий –2 Ду200мм.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей и застройки района Красный Пролетарий со сносом ветхого жилья  необходимо построить теплотрассу  от ТМ11(КЦ7) от ТК53-6 до района Красный Пролетарий ( ул. Гоголя- Стерлибашевский тракт) 2 ду200мм-700пм с тепловым пунктом ( ЦТП-10Гкал/час) и квартальные сети длиной 700 пм. В настоящее время теплоснабжение данного района осуществляется от котельной ОАО «Красный Пролетарий», мощности которой не справляются с  тепловой нагрузкой района. Реализация данных мероприятий  намечена на 2011 год.

# Расчет финансовых потребностей

Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий по  подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения до 2013 года по г. Стерлитамак  с учетом планируемой застройки до 2013 гг. производился исходя из следующих условий:

площадь ожидаемого ввода новых объектов строительства в данных районах – 300-320 тыс.м2;

расчетная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новых объектов строительства в данных районах - 75 Гкал/час (с учетом планируемого строительства жилого фонда и выданных технических условий);

протяженность строительства и реконструкции тепловых сетей по трассе составит - L=3100м.

Сводный сметный расчет  финансовых потребностей для реализации мероприятий по подключению объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям и источникам теплоснабжения в целях создания условий технологического присоединения до 2013 года по г. Стерлитамак.

| № | Наименование объекта- | 2011г. тыс. руб., без НДС | 2012 г. тыс. руб., без НДС | 2013 г. тыс. руб., без НДС | Итого за 2010-2013 гг без НДС | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция ЦТП №7 ( пр. Октября, 21) с переводом на независимую схему теплоснабжения |  |  | 15 000 |  | 6 |
| 2 | Реконструкция ЦТП №8 ( пр. Октября, 8) с переводом на независимую схему теплоснабжения | 15 000 |  |  |  | 6 |
| 3 | Реконструкция ЦП №24 (ул. Черноморская ,2) с переводом на независимую схему теплоснабжения | 5 000 |  |  |  | 6 |
| 4 | Строительство тепломагистрали 2Ду400мм длиной 1700 м в 2-трубном исчислении и реконструкцией МК1 (ул. К.Маркса,151), МК2 (ул. Комсомольская,84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения |  | 50 800 | 30 000 |  | 10 |
| 5 | Строительство теплотрассы от ТМ11 (тк53-8)до района Красный Пролетарий (ул. Гоголя-Стерлибшевский тракт) 2 Ду200мм длиной 700м в 2-рубном исчислении со строительством центрального теплового пункта и квартальных тепловых сетей длиной 700м в 2 трубном исчислении до точки врезки в существующие тепловые сети | 30 800 |  |  |  | 16,7 |
|  | Всего | 50 800 | 50 800 | 45 000 | 156 600 |  |

# Расчет размера платы за подключение к системе теплоснабжения

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| 1. Общая стоимость, тыс. руб. | 156 600 |
| 2. Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 75 |
| 3. Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс.руб. | 2088 |

# Раздел 4. Комплексное развитие системы газоснабжения.

4.1. Содержание проблемы в газоснабжении городских объектов.

Система газоснабжения города Стерлитамак включает в себя 689,13 км газовых сетей: высокого давления 1 категории – 12,83 км, высокого давления 2 категории – 36,3 км, среднего давления – 93,64 км, низкого давления – 546,36 км. Газоснабжение города осуществляется от ГРС «Байрак» и ГРС Стерлитамак-3. Техническое состояние газопроводов можно оценить как хорошее, благодаря своевременному проведению филиалом текущих и капитальных ремонтов. Для безаварийной работы сетей ежегодно проводятся пневматическое испытание и приборное обследование, что позволяет выявить участки с нарушением изоляции и своевременно провести ее ремонт, не допустив тем самым коррозионное разрушение стенки трубы.  Газопроводы с истекшим сроком эксплуатации проходят техническое диагностирования, что позволяет продлить срок эксплуатации  либо выявить необходимость замены труб.

Установка приборов учета газа производится за счет средств собственников жилья по мере их обращения в филиал «. На 01 июля 2011 г количество установленных счетчиков газа составляет 20 463 шт (20,38% от общего числа газифицированных квартир), из них 13 934 шт. в многоквартирных домах.

Объем реализации газа по всем потребителям составляет 1834,01 млн. м3/год (промышленным предприятиям – 1705,51 млн. м3/год; коммунально-бытовым объектам – 57,42 млн. м3/год; населению 71,08 млн. м3/год).

Тариф за пуск газа в частный дом (1 газовая плита и 1 отопительный котел) – 1494,69 руб.

Стоимость установки приборов учета газа: без сварочных работ - 2882,68 руб.; со сварочными работами - 5882,68 руб.

  - Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Природный газ, как высокоэффективный энергоноситель, пользуется большим спросом среди населения и предприятий. Газ широко используется для приготовления пищи, отопления и для нужд производства. В связи с массовой застройкой микрорайона «Западный» требуется строительство газовых сетей в новом микрорайоне, что позволит газифицировать вновь построенные дома.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Спрос на природный газ среди населения велик, практически все вновь строящиеся дома газифицируются. Доля установленных приборов учета газа 20,38% от общего числа газифицированных квартир, только за 1 полугодие 2011 года по г.Стерлитамак было установлено 3062 счетчика.

Транспортировка газа по газопроводам филиала высокоэффективна: процент расхода газа на собственные нужды по отношению к транспортируемому объему – менее 0,02%; потери в сетях – 0,15%)

  - Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Газоснабжение микрорайона 8 «Западный». Газификация этого нового микрорайона производится за счет средств выделенных из бюджета РБ. За счет этого инвестирования будет окончательно газифицирован данный микрорайон, что позволит подключить к газовым сетям оставшиеся 169 домов. Из бюджета на эти цели было выделено 2 725,0 тыс. руб., что позволит построить 3,9 км газопровода. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы, сварено и уложено 1,2 км газопровода. Сдача объекта планируется в сентябре месяце.

Проекты с перспективой строительства в 2012 и последующих годах:

Микрорайон 2 « Западный»

Многоэтажная застройка  до 107,127 тыс.кв.м, индивидуальная застройка  до 21,8 тыс.кв.м. ориентировочная стоимость газификации составляет 4422,460тыс.руб.

Микрорайон 4а « Западный»

Многоэтажная застройка до 164,75 тыс.кв.м., ориентировочная стоимость газификации составляет 1860,070тыс. руб.

Микрорайон 5 « Западный»

Многоэтажная  застройка до 103,960тыс.кв.м. индивидуальная застройка до 30,03 тыс.кв.м. Ориентировочная стоимость газификации составляет 9818,410  с учетом газопровода высокого давления и  для мкр.2              «Западный»

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры (в том числе газ) по микрорайонам 2, 4а, 5 «Западный» на сумму 26750,0 тыс.руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

За счет собственных средств филиал ОАО «Газ-Сервис» «Стерлитамакгаз»  проводит ряд мероприятий для бесперебойного и безопасного газоснабжения города:

В 2012 году планируется разработка проектно-сметной документации на строительство кольцующего газопровода между ГРС «Байрак» и ГРС «Наумовка», на 2013 год запланированы строительно-монтажные работы.

# Раздел 5. Утилизация отходов ТБО.

5.1. Современные требования к полигонам ТБО.

Полигоны являются простейшими и наиболее распространенными природоохранными  сооружениями по обезвреживанию твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы складируют на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнений атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, почву прилегающих участков, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.

На полигонах производят уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружений и обеспечивающее экономичное использование земельных участков. После закрытия полигонов поверхность земли рекультивируют для последующего использования.

Полигоны ТБО должны обеспечивать охрану окружающей среды по шести показателям вредности: органолептическому, общесанитарному,  фитоаккумуляционному, миграционно-водному, миграционно-воздушному и санитарно-токсикологическому.

Соблюдение принятой в проекте технологии складирования и изоляции отходов, выполнение требований Инструкции по эксплуатации полигонов ТБО, реализация рекомендуемых организационных мероприятий, связанных с функционированим полигона, обеспечат:

- полную санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, проживающего за пределами санитарно-защитной зоны, а также обслуживающего полигон персонала;

- соответствие нормам всех показателей вредности, изложенным выше.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, предусматривающий контроль за состоянием поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможно неблагоприятного влияния полигона.

Проект мониторинга полигона ТБО разрабатывается по техническому заданию владельца полигона и согласовывается с контролирующими организациями.

Паспорт проекта ГУП «Табигат» РБ «Вторая очередь полигона твердых бытовых отходов г.Стерлитамак»

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Общие сведения |  |  |
| 1. | Местоположение – бывший карьер ОАО «Сода» г. Стерлитамак, ул. 40 проезд. |  |  |
| 2. | Назначение - природоохранное. |  |  |
|  | II. Основные характеристики полигона |  |  |
| 3. | Площадь общая : - площадь участка в границах ограждения в т.ч. площадь складирования площадка измельчения отходов площадка складирования элементов дорог водоотводная канава лесополоса внутриплощадочные дороги площадь для отвалов грунта | Га Га м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 7,06 6,19 660,0 295,0 8800,0 6850,0 70,0 300,0 |
| 4. | Площадь озеленения | м2 | 6850,0 |
| 5. | Протяженность дорог по полигону | м | 710,0 |
| 6. | Максимальная высота в уплотненном состоянии | м | 25,1 |
| 7. | Фактическая вместимость полигона в уплотненном состоянии, всего | тыс.м3 | 1267,415 |
|  | в т.ч. 1-й этап. | тыс.м3 | 606,715 |
| 8. | Протяженность ограждения | м | 1282,0 |
| 9. | Срок эксплуатации, всего | лет | 10 |
|  | в т.ч. 1 – ого этапа. | лет | 5 |
| 10 | Количество очередей заполнения полигона | шт. | 2 |
| 11 | Подъездная автодорога (существующая – частично) категория дороги ширина проезжей части ( по проекту) ширина земляного полотна длина дороги проектное покрытие - асфальтобетон | м м м | 3,5 7 37,0 |
|  | III. Хозяйственная зона (существующая) |  |  |
| 12. | Общая площадь участка, в т.ч. | м2 | 9500 |
| 13. | Площадь застройки | м2 | 1208 |
| 14. | Площадь асфальтобетонного покрытия | м2 | 8578,0 |
| 15. | Площадка отдыха | м2 | 64,0 |
| 16. | Площадь озеленения | м2 | 110,0 |
| 17. | Административно-бытовые помещения вагонного типа: | шт. | 2 – 10х6х3,0 1 – 10х3х3,0 1 – 6х7,5х3,0 |
| 18. | Склад - навес с эстакадой: длина, ширина, высота материал стен - профилированный настил, стеновые панели | м | 12x7x4(5) |
| 19. | Дезобарьер(проектируемый) размеры в плане материал - монолитный железобетон | м | 8,6x4,8 |
| 20. | Автовесовая длина, ширина, высота материал – кирпич отопление - ПЭТ-4 | м | 10х9 + 6х15 H = 5,1м |
| 21. | Противопожарный резервуар количество общий объем | шт. м3 | 1 100 |
|  | IV. Наружные водопровод и канализация |  |  |
| 22. | Канализационная насосная станция количество диаметр глубина глубина заложения коллектора | шт. м м. м. | 1 1,5 2,50 5,0 |
| 23. | Коллектор дренажный трубы асбестоцементные ВТ-9 колодец водопроводный Ø 1,5м | м шт | 1000 6 |
| 24. | Коллектор К3Н трубы полиэтиленовые ПЭ SDR 11 -110x10 трубы полиэтиленовые ПЭ 63 SDR 17.0 -225 х 12,5 | м | 53,0 15,0 |
|  | VII. Природоохранные мероприятия |  |  |
| 25. | Водоотводная канава на полигоне: длина ширина по дну заложение откосов глубина | м м м | 800 0,6 1 : 1 0,4 |
|  | VIII. Стоимость строительства |  |  |
| 26. | Сметная стоимость строительства ( в ценах 2001г.) всего | т. руб. | 12 436,57 |
|  | в том числе СМР | т. руб. | 7 366,16 |
| 27. | Продолжительность строительства | мес. | 9 |

Общие сведения.

Проект II очереди полигона твердых бытовых отходов г. Стерлитамак выполнен на основании следующих документов и материалов:

- Техническое задание на разработку проектной документации II очередь «Полигона твердых бытовых отходов г. Стерлитамак;

- Акт о выборе земельного участка для строительства;

- Заключение по выбору земельного участка;

- Постановление администрации г. Стерлитамак «О проектировании II очереди полигона твердых бытовых отходов на территории г. Стерлитамак;

- Градостроительный план земельного участка;

- Справка Министерства природопользования и экологии РБ;

- Справка ГУП «Табигат» г. Стерлитамак о количестве вывозимых бытовых отходов, о мусоровозной технике;

- Технические условия на водоснабжение и электроснабжение проектируемого полигона ТБО.

Целью разработки проекта является организация вывоза, укладки и обезвреживания твердых бытовых отходов г. Стерлитамак с обеспечением максимальной защиты атмосферы, почвы и поверхностных вод от распространения болезнетворных микроорганизмов, вредных минеральных элементов, а также контроля состава воды, циркулирующей в массе отходов.

При разработке проекта использовались следующие нормативные и справочные материалы:

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Москва. 1996 год.

- Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.

- СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий.

- СаНПиН 2.2.1/2.1.1.-1200-03.Новая редакция. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. М., 2008

- СаНПиН 2.2.1/2.1.1.-2361-08. Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация сооружений и иных объектов».

- СаНПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила и нормы.

- Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы.

- Справочник по санитарной очистке и уборке населенных мест.

- Природные условия.

3.1 Гидрологические условия.

Район проектирования полигона характеризуется умеренно-континентальным климатом с долгой холодной зимой и умеренно жарким или теплым летом с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток.

Температура воздуха максимальная +400С в июле, минимальная -480С в январе, средняя +2,60С.

Наибольшая глубина промерзания почвы - 118см, наименьшая - 32см.

Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера - 591мм, в т.ч. за теплый период года - 207мм.

Средняя высота снежного покрова за зиму - 68см, максимальная – 118см.

Преобладающее направление ветра в году южное, на которое приходится 30%.

- Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

Площадка располагается в северной промышленной зоне г. Стерлитамака на участке действующего полигона ТБО.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен ко II надпойменной террасе реки Белой.

Территория, отведенная под II очередь полигона твердых бытовых отходов, представляет собой бывший карьер ОАО «Сода», простирающийся с юго-запада на северо-восток. С востока граничит с железной дорогой Стерлитамак-Уфа, с запада с автодорогой, проходящей между заводом СК и ОАО «Сода». Карьер имеет U - образный поперечный профиль, ширина по бортам 160-200м, глубиной до 14м. Ширина дна 100-130м. Дно в основной части сухое.

В северной части заболоченное, поросла деревьями и кустарником. Борта сильно вогнутые, очень крутые (до 500), сложены глинистым грунтом. Восточный борт обрывистый, местами с обнажениями, глинистый светло-коричневого цвета. Западный борт задернован, порос травой и кустарником, более пологий.

Отметки поверхности колеблются в пределах 143-156м на бортах и 142-146м на дне.

В геологическом строении до глубины 20,0м участвует четвертичная и неогеновая системы. Геолого-литологический состав (сверху - вниз) следующий:

Четвертичная система (Q)

- Насыпной грунт (tQiv), представлен перевалованной почвой, бытовым мусором и суглинистым материалом полутвердой консистенции. Мощность насыпного слоя до 2,0м.

- Почвенно-растительный слой (hiv). Мощность слоя 0,2м.

- Суглинок (adQ) темно-коричневый от полутвердого до тугопластичного слоистый (на бортах карьера) до туго-мягкопластичного  (на дне карьера) с точечными включениями карбонатных пород, черными вкраплениями органических веществ, плотный. Мощность слоя 0,8-9,8м.

- Глина (adQ) коричневая от полутвердой до тугопластичной консистенции, плотная, слоистая с точечными включениями карбонатных пород, черными вкраплениями органических веществ, содержит дресву карбонатных пород до 10-15%. Мощность слоя 2,5-5,5м.

- Гравийно-галечниковый грунт (aQ) кварц-кремнистого состава (60-70%) желтовато-коричневого цвета, хорошо окатан, водонасыщеный. Мощность слоя 1,5-5,3м.

Неогеновая (N2)

- Глина (N2ak) серая твердая до полутвердой плотная массивная, в кровле слоя с редкими включениями гравия, Вскрытая мощность слоя до 3,5 м.

Гидрогеологические условия.

На площадке на период изысканий (июнь 2010г.) вскрыто 2 водоносных горизонта.

Глубины залегания водоносных горизонтов показаны на геологолитологических разрезах (см. Графические приложения).

Первый от поверхности горизонт подземных вод типа «верховодка» залегает в суглинках.

Питание «верховодки» осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Относительным водоупором служат более плотные разности глинистых грунтов залегающих глубже. Воды безнапорные.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,7мг/л (скв. 1) и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые кальциевые с минерализацией 2,4г/л (скв.2 и 5).

Согласно СНиП 2.03.11-85* табл. 6 и 7, подземные воды по содержанию основных компонентов средне агрессивны по отношению к бетонам нормальной плотности.

Фильтрационные свойства установлены по проведенным откачкам в скважинах 1,2 и 5. Расчет проводился по формуле Дюпюи (15) и составил 0,49-0,79м/сут.

Водопроницаемость суглинков согласно п.Б.6 ГОСТ 25100-95 – водопроницаемый.

В водообильные периоды года уровень грунтовых вод повышается, выходит на поверхность. Чему способствует, в том числе, и крутой склон.

Второй водоносный горизонт вскрыт в гравийных грунтах. Водоупором являются неогеновые глины.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,98 мг/л.

Фильтрационные свойства установлены по проведенным откачкам в скважине 2. Расчет проводился по формуле Дюпюи (15) и составил 58,91 м/сут. Воды напорные. Величина напора представлена на инженерно-геологических разрезах.

Водопроницаемость гравийных грунтов в соответствии с п.Б.6 ГОСТ 25100-9 – очень сильноводопроницаемые.

Карта гидроизогипс (наложена на карту фактического материала) представлена в разделе графических приложений.

Направление потока подземных вод северо-восточное, т.е. к  реке Белая.

Генеральный план.

Архитектурно-планировочные решения.

Участок проектируемого строительства II очереди полигона ТБО расположен в северной промышленной зоне г. Стерлитамак.

Участок под строительство полигона ТБО отведен, согласно экспертного заключения о возможности выбора земельного участка №177 от 06.09.2010 г.

Чертежи генерального плана разработаны на основании:

- технического задания на разработку проекта;

- материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Система горизонтальных плоских координат условная городская, система высот — Балтийская. Участок, отведенный под строительство полигона, размещен на свободной от застройки территории и представляет собой бывший карьер ОАО «Сода», простирающийся с юга-запада на северо-восток.

Направление господствующих ветров — южное.

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документаций выполняется одностадийное проектирование (стадия РД).

Проектом предусматривается:

- Строительство объектов хозяйственной зоны в составе:

- открытой мойки для спецтехники;

- площадки измельчения отходов;

- площадки хранения элементов дорог;

- дворовой уборной с выгребом, ванны дезбарьера

- Дамба на границе II и III очередей строительства;

- Обустройство участка складирования твердых бытовых с разделением его на пусковые комплексы строительства и очереди эксплуатации;

- Строительство линии электроснабжения мойки и канализационной насосной станции с установкой электрического оборудования, выполнение линий электроосвещения полигона,                      а также электросетей на территории хозяйственной зоны полигона;

- Строительство канализационной насосной станции и сетей перекачки фильтрата на участке складирования ТБО;

- Устройство подъездов к площадкам мойки, переработки отходов, хранения элементов дорог и картам полигона ТБО;

- Устройство ограждения по периметру полигона;

- Устройство водоотводных канав;

- Устройство площадок для хранения растительного грунта для работ по благоустройству и рекультивации полигона, а также подготовка площадок для кавальеров грунта для промежуточной и окончательной изоляции складируемых отходов.

В соответствии с действующими нормами размер санитарно-защитной зоны по периметру полигона (как предприятие 1-го класса) принят равным 1000 м. Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативных значений по всем факторам воздействия за пределами санитарно-защитной зоны;

- создания санитарно-защитного барьера между полигоном и окружающей территорией;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

При разработке проектных материалов по благоустройству были приняты следующие решения:

- озеленение санитарно-защитной зоны;

- благоустройство хозяйственной зоны полигона;

- ограждение территории, а период эксплуатации.

По существующим проездам и площадкам хозяйственной зоны предусмотрено усовершенствованное покрытие из щебеня по грунту выровненного и уплотненного естественного основания.

Предусмотрено  озеленение по периметру полигона с внесением растительного грунта.

Участок ограждается металлический оградой из сетчатых панелей по железобетонным столбам  высотой 2,15м (h).

По периметру котлована располагаются навалы плодородного слоя почвы и минерального грунта, которые используются для изоляции ТБО.

Плодородный слой почвы толщиной 0,20м предварительно снимается с площади всех строящихся объектов и  в полном объеме используются для изоляции ТБО после отсыпки пирамиды и на озеленяемых участках хоззоны.

По периметру полигона располагается нагорная канава для перехвата и отвода поверхностного стока с прилегающих площадей.

На территории полигона предусматривается строительство уборной, канализационной насосной станции.

Территория планируется с учетом естественного рельефа.

5.2.  Технологические решения.

Состав и технология ТБО.

Твердые бытовые отходы ориентировочно имеют следующий морфометрический состав:

-бумага, картон -  27%

-пищевые отходы — 30%

-дерево — 3 %

-металл черный — 3.5%

-металл цветной — 0.5%

-текстиль — 6%

-кости — 1%

-стекло — 6%

-кожа, резина — 4%

-камень — 2%

-пластмасса — 5%

-прочие — 2%

-состав менее 1.5мм — 10%

Фракционный состав: до 75 - 80% общей массы ТБО имеют размер фракции до                 100-150мм.

Морфометрический и фракционный состав ТБО имеют сезонное изменение.

Влажность общей массы ТБО — 40- 50%. Плотность ТБО составляет 0,2- 0,22т/м3.

При выполнении расчетов в проекте удельная норма накопления ТБО по жилым и общественным зданиям принята в размере 1,57м3/год на 1 жителя (согласно исходным данным). Реальное удельное накопление ТБО на 1 человека в год имеет тенденцию к росту:

- по массе 0,3 - 0,5% в год;

- по объему до 3% в год.

Режим работы полигона.

Проектом принят односменный режим работы полигона с продолжительностью рабочей смены 12 часов. Количество рабочих дней 365.

Организация и технология складирования ТБО.

На полигоне выполняются следующие основные работы: прием, складирование, уплотнение, изоляция ТБО.

Прием ТБО ведется, как правило, по объему в неуплотненном состоянии, (т.е. в том же физическом состоянии, которое учитывается спецавтохозяйством при заключении договора с обслуживаемыми организациями).

Поступающие на полигон отходы после взвешивания на автовесовой разгружают у рабочей карты. Площадку разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивают на две части, на одной из которых разгружают мусоровозовы, на другой работает бульдозер, освобождая ее от ТБО, выгруженных ранее. На освобожденную часть направляют мусоровозовы, сменяя бульдозер.

Сменная схема разгрузки мусоровозов обеспечивает широкий фронт работы бульдозеру по сдвиганию ТБО на рабочую карту. ТБО складируют на рабочей карте, отведенной на данные сутки. При укладке ТБО по высотной схеме ширина рабочей карты составляет до 5,0м. Бульдозер сдвигает ТБО на рабочую карту, создавая "тонкие" слои высотой до 0,3м.

Рекомендуемая толщина «тонкого» слоя определяется необходимостью эффективного уплотнения ТБО и разрушения крупногабаритных отходов.

Различают два метода складирования -надвигом и сталкиванием.

Метод складирования надвигом. По этому методу ТБО складируют снизу вверх. За счет 12- 20 уплотненных тонких слоев создается вал с пологим откосом высотой 2,0м над уровнем площадки разгрузки. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Метод обеспечивает эффективное уплотнение ТБО и позволяет избежать пересечения трасс мусоровозов и машин, доставляющих грунт и уплотняющих изолирующий слой.

Метод складирования сталкиванием. По этому методу ТБО укладывают сверху вниз (с откоса). В отличие от метода надвига здесь мусоровозный транспорт разгружается на верхней заизолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карты фронт работ движется вперед по свежеуложенным отходам. Этот метод применяют в сочетании с методом  надвига для более экономичного использования временных дорог на участке складирования ТБО. Высота откоса при этом методе не более 2,3м.

Уплотнение слоями 0,2- 0,3м достигается четырехкратным проходом бульдозера по одному месту, т.е. каждый последующий след гусеницы перекрывает предыдущий на 3/4 ширины следа.

При соблюдении правил уплотнения объем ТБО, уложенный за сутки на рабочую карту, в 3,0- 4,5 раза меньше объема доставленных на полигон отходов.

Уплотненный слой ТБО высотой 2,0м изолируют грунтом. Промежуточная изоляция в теплое время года должна осуществляется ежесуточно, в холодное время года с интервалом не более 3-х суток. Толщина слоя промежуточной изоляции 0,25м.

Для контроля высоты отсыпаемого слоя ТБО на карте устанавливается мерный столб (репер), который выполняется в виде деревянного столба или отреза металлической трубы, швеллера, двутавра. Деление на репере наносят яркой краской через каждые 0,25м. На высоте 2м делается яркая белая черта на бульдозере, являющемся подвижным репером.

Для разработки грунта и доставки его на рабочую карту используются экскаватор и автосамосвал.

На территории полигона категорически запрещается открытое сжигание ТБО.

Летом в пожароопасные периоды, а также при снижении способности ТБО к уплотнению производится увлажнение ТБО. Расход на полив принимается из расчета 10л на 1м3 ТБО (вода из сети водопровода)

Защиту расположенных вокруг полигона земель от загрязнения осуществляется с помощью переносных сетчатых ограждений высотой до 4м. Их устанавливают как можно ближе к месту разгрузки и карте складирования ТБО для задержания легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке мусоровозов. Раму щитов выполняют из легких металлических профилей, обтягивают сеткой с размером ячеек 40x50мм.

Ширина щитов до 1,5м, что делает их относительно легкими. Регулярно, но не реже одного раза в смену, отходы, задержанные сетчатым ограждением, должны обеспечивать работу без их перестановки не менее недели.

Промежуточная изоляция уплотненных ТБО предотвращает или понижает органолептические, общесанитарные и миграционно-воздушные показатели вредности поступления вредных веществ с поверхности отходов в атмосферный воздух с пылью, испарениями, газами.

Участок складирования ТБО.

Согласно произведенным расчетам фактическая вместимость полигона ТБО составляет 1267,42м3, что обеспечивает прием бытовых отходов от населения г. Стерлитамак в течение 10 лет при условии соблюдения технологии.

Учитывая условия рельефа, геометрические размеры земельного участка, отведенного под полигон ТБО, гидрогеологические условия, в данном рабочем проекте запроектирован холм для хранения ТБО, имеющий в плане форму усеченной пирамиды. Холм складирования ТБО относится к категории высоконагруженных полигонов. Высота холма составляет 15,5м над поверхностью земли.

Размеры верхней площадки позволяют нормальному развороту мусоровозов и соблюдаются правило размещения мусоровозов не ближе 10м от откоса.

Оптимальным решением, по обеспечению полигона изолирующим материалом, является разработка грунта в котловане в основании полигона.

В основании холма предполагается устройство котлована размером по основанию 35,005тыс.м2. Поперечное сечение котлована см. раздел ГП. Глубина котлована составляет 12,9 метров.

Рабочим проектом предусматривается формирование холма с разбивкой на 3 очереди эксплуатации, каждая из которых состоит из последовательно складываемых слоев.

Геометрические характеристики слоев, их объемы, способ укладки ТБО см. графическую часть проекта.

Расчет потребности в грунтах для изоляции слоев приводится в приложении, а количество разрабатываемого в котлованах грунта приведено в разделе ГП.

Среднесуточный объем поступления ТБО на полигон составляет 1142м3/сут. (в неуплотнённом виде).

Подготовка основания полигона.

В соответствии с выполненными инженерно-геологическими изысканиями основание полигона сложено в суглинками и глиной от полутвердой до тугопластичной консистенции. Коэффициент фильтрации этих грунтов достигает величины 0,49-0,79м/сут, что значительно превышает нормативно-допустимый (0.0086 м/сут) для природоохранных сооружений.

Для создания водонепроницаемости основания полигона, после разработки котлована по его дну  и откосам устраивается противофильтрационный экран из рулонного материала «Р-Пласт». Выбор этого материала обусловлен рекомендациями академии коммунального хозяйства им К.Д.Памфилова о его применении в качестве противофильтрационного экрана на полигонах ТБО, простотой монтажа (рулоны свариваются между собой строительными фенами), большой устойчивостью к циклам нагрева — охлаждения (по заключению ОАО «ЦНИИПромзданий» не менее 50 лет).

Противофильтрационный экран принят следующей конструкции: на грунтовом основании, обработанном гербицидами, насыпается слой песка толщиной 20см, укладывается гидроизоляционный материал «Р-Пласт», сверху пленка покрывается суглинком толщиной 50см. На откосах по верхнему слою укладывается слой щебня толщиной 15см с пропиткой цементным раствором.

В качестве гербицида применяется зенкор, белое кристаллическое вещество, растворимость в воде при 200С равна 1200мг/л. Наносится на основании полигона путем опрыскивания при норме 1,4 кг/га. Зенкор относительно малоустойчив в объектах окружающей среде и сравнительно быстро разлагается с образованием продуктов, не представляющих опасности для живой природы.

Фильтрат, образующийся в котлованах полигона, собирается дренажной системой и отводится в канализационную насосную станцию. Трубчатая дренажная система располагается по периметру дна котлованов.

Средства механизации

Основным средством механизации на полигоне будет являться бульдозер, который выполняется следующие технологические операции:

-сдвигание бытовых отходов с места их разгрузки к рабочей карте;

-разравнивание тонких слоев;

-разрушение крупных фракций и уплотнение тонких слоев;

-сдвигание изолирующего материала для изоляции рабочего слоя;

-разрывание и уплотнение изоляционного слоя.

В соответствии с расчетом для данного полигона необходимо 3 бульдозера на базе трактора мощностью 160-180 л.с.

Разработка и подача грунта для изоляции будет выполнятся экскаватором и автосамосвалом.

Для установки переносных сетчатых ограждений, подъема грузов до 500кг используется гидроподъемник, устанавливаемый на бульдозере.

Численность работающих.

Численность работающих принята в соответствии со штатным расписанием материалов и составляет 15 человек.

Санитарные группы производственных процессов для работающего персонала на полигоне ТБО приводится в следующей таблице:

| № п/п | Профессия, должность | Количество работающих | Смен-ность | Группа производственных процессов | Количест-во единиц механиз-мов | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мастер | 2 | 1 | 1 |  | Организация работ на полигоне, учет поступающих отходов и машин |
| 2. | Рабочий полигон | 6 | 1 | 2г |  | Вспомогательные работы на полигоне |
| 3. | Бульдозерист, экскаваторщик | 2 | 1 | 2г | 1 | Уплотнение слоев ТБО и изоляция, разработка грунта и погрузка на автосамосвал |
| 4. | Тракторист колесного трактора | 2 | 1 | 2г | 1 | - ″ - |
| 5. | Водитель автосамосвала | 1 | 1 | 1 | 1 | Транспортировка грунта для изоляции ТБО |
| 6. | Сторож | 2 | 1 | 1а | - | Охрана в вечернее и ночное время |

5.3.  Организация полигона.

Общая вместимость полигона в уплотненном состоянии составляет 1267,42 тыс.м3, он рассчитан на 10 лет эксплуатации. Весь срок заполнения полигона разбит на 2 этапа: I этап-5 лет, II этап-5 лет.

В составе I этапа разрабатывается и начинается заполнение 1-го котлована, захоронение отходов осуществляется до отметки 154,50 ÷ 156,0м, т.е. насыпаются первые 3 яруса.

Вместимость I этапа составляет 606,715тыс.м3.

Во II этапе заполняется надземная часть призмы, отсыпаются 2 слоя до проектной отметки верха полигона.

Вместимость II этапа составляет 660,705тыс.м3.

Архитектурно-планировочное и конструктивное решения.

Общие данные.

Хозяйственная зона (существующая) располагается в западной части полигона. Производственные здания и сооружения хозяйственной зоны, включающие навес, располагаются в непосредственной близости к въезду на полигон, и это обеспечивает удобство технологического процесса.

В пределах западной границы полигона размещаются:

- весовые с помещением для весовщика;

- сортировочный цех с площадкой для складирования на короткий срок отобранных ТБО;

- навес для механизмов, рассчитанный на размещение и ремонт бульдозеров, катка и скреперов;

- площадка для стоянки трактора.

При въезде на полигон предусматривается строительство открытой мойки для спецтехники. Дезинфекционный барьер для прохождения порожних автомобилей, который засыпается опилками, пропитанный гипохлоритом кальция проектируемый. Дополнение существующего дезобарьера опилками происходит по мере их выноса транспортом, пропитка гипохлоритом кальция производится по мере необходимости, в зимний период во избежание замерзания можно добавлять 10% раствор поваренной соли.

Существующие объекты хозяйственной зоны находятся в рабочем состоянии, что позволяет продолжить их эксплуатацию для  II очереди полигона.

Также проектом предусмотрено устройство площадки для измельчения отходов, для хранения элементов дороги и строительство дворовой уборной. Открытая мойка для спецтехники согласно заданию заказчика функционирует только в теплое время года.

Благоустройство и озеленение.

Движение автотранспорта и рабочих на хоззоне осуществляется по существующим и запроектированным асфальтированным проездам и площадкам. На участках, где будут передвигаться трактора, предусматривается покрытие из сборных железобетонных плит, а в остальных местах — асфальтобетонное по щебеночному основанию.

Для отдыха рабочих  имеется  существующая площадка с соответствующим оборудованием малых форм.

Площади, свободные от застройки и проездов, озеленяются посевом многолетних трав и посадкой кустарников. По всему периметру полигона предусмотрена посадка деревьев — березы, липы.

Полигон ограждается металлической оградой из сетчатых панелей по железобетонным столбам, высотой 2,15м.

6.3.  Электротехнические решения.

Раздел электроснабжения выполнен согласно технических условий, выданных ГУП «Табигат» РБ.

Проектом предусматривается выполнение следующих видов работ:

-электроснабжение проектируемых объектов (открытой мойки, КНС)

-наружное освещение площадок для хранения элементов дорог и измельчения отходов;

-переносное (передвижное) наружное освещение полигона.

Категория электроснабжения — III.

Напряжение электрической сети~ 380/220 В.

Установленная мощность 13,2  кВт, отпускаемая согласно ТУ- 20кВТ.

Проект выполнен с учетом имеющегося у заказчика электрооборудования и низковольтной аппаратуры и без превышения разрешенного отпуска мощности-186кВт.

Проектом предусматривается электроснабжение проектируемых объектов по кабельно-воздушной линии 0,4 кВ от существующей КТП ЗС 630/400/250 кВА. Ввод в здания и сооружения выполнен кабелями с алюминиевыми жилами расчетного сечения, проложенными открыто на тросе и в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Кабели в траншее проложить согласно требованиям ПУЭ и А5-92. Питающие кабели выбраны по длительно-допустимой токовой нагрузки, проверены по допустимой потере напряжения и по токам короткого замыкания, и защищаются аппаратами защиты.

Наружное освещение территории хозяйственных построек выполняется светильниками наружного освещения с лампами ДнаТ-250, установленных на опорах ВЛ-0,4кВ.

Наружное освещение полигона выполняется тремя прожекторами ПЗС-35-1 установленными на переносной деревянной опоре, которая перемещается на салазках. Кабель для подключения прожекторов принят марки КГ 5x4мм2 длинной 120м.

Подключение выполняется через ящики со штепсельными разъемами типа ЯВШ-16.

Электробезопасность проектируемых объектов обеспечивается комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих:

- защиту от токов короткого замыкания внутри помещений;

- заземление металлического корпуса вводно-распределительного шкафа;

- использование кабелей с двойной изоляцией на вводе и внутри помещений;

- установка устройств защитного отключения;

- уравнивание потенциалов;

- молниезащиту.

Повторное заземление электрооборудование выполнено путем присоединения всех металлических нетоковедущих частей его к внутреннему контору заземления и соединением последнего с ГЗШ. ГЗШ соединяется магистралью сеч. 40X5 мм с наружным контуром заземления.

Все электромонтажные работы выполнить согласно СНиПЗ.01.01-85, СНиП12-03-2001, СНиП12-04-2002, СНиП3.05.06-85, ПУЭ, ПТЭЭП, РД153-34.0-03.150-00 и действующих проектов и инструкций.

Мойка.

Конструктивные решения.

Конструктивные решения проектируемого здания приняты на основании задания на проектирование.

В проекте приняты следующие конструкции:

- фундаменты монолитные из бетона В15;

- стойки из труб 120х120х5 по ГОСТ 30245-2003;

- стены до отм. +0,375 из керамического кирпича КОРПо 1Нф/75/2,0/ГОСТ 530-2007 на растворе марки 50, выше – из профильного листа марки Н60-845-0,8 по ГОСТ 24045-94;

- пол из бетона В15 по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100мм;

- балки перекрытия из сортового металлопроката 14 по ГОСТ 8239-89;

- прогоны из сортового металлопроката [14 по ГОСТ 8273-83*;

- крыша односкатная с покрытием из профилированного листа марки Н60-845-0,8 по ГОСТ 24045-94;

Площадка автомойки:

- покрытие площадки мойки из бетона В12,5 по подготовке из ПГС толщиной 100мм;

-канал с приямком из бетона В12,5 с добавлением раствора Пенетрон Адмикс по подготовке из ПГС  толщиной 100м.

Технологические решения.

Технологическая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с действующими нормативными документами.

Проектом предусматривается устройство площадки для мойки мусоровозов в теплый период года.

Пропускная способность участка мойки составляет 2  мусоровоза в час. Количество обслуживаемых автомобилей в сутки 24

Площадка для мойки оборудована моечным аппаратом высокого давления с нагревом воды от дизельного бойлера. Моечный аппарат имеет сменные насадки, позволяющие осуществить полный комплекс услуг по обслуживанию автомобиля (обработка шампунем, мойка днища и дисков колес, мойка кузова высоким давлением, мойка агрегатов). Для хранения моющих средств в помещении автомойки установлены шкафы.

Для мойки автомобилей предусмотрена система водоснабжения с использованием оборотной воды (см. раздел ВК).

Работы по мойке автомобилей выполняются одним мойщиком с привлечением водителей обслуживаемых машин.

Проектом не предусматривается увеличение штатного расписания. Бытовые помещения существующие, расположены в административно-бытовом корпусе на расстоянии 150м от площадки для мойки мусоровозов.

В проекте принят следующий режим работы для производственного рабочего:

- количество рабочих дней в году – 255;

- количество смен в сутки – 1;

- продолжительность рабочей недели в часах – 40;

- действительный годовой фонд времени производственных рабочих – 1820 час.

Подробно наименование, количество и техническую характеристику установленного оборудования см. в графической части проекта.

Водоснабжение.

Источником водоснабжения является существующая  сеть водопровода Ø =600мм, точка подключения в проектируемом колодце 1.

Проектируемые сети водоснабжения приняты из труб ПЭ100 SDR17- 63х 3,8 питьевая по ГОСТ 18599-2001.

Наружное пожаротушение осуществляется от существующего пожарного резервуара. Расход воды на наружное пожаротушение 10л/с. Основание под трубы по серии                   3.008.9- 6/86.

Производственная канализация.

Для локальной очистки сточных вод автомойки предусмотрена установка комплексной очистки сточных вод СОРВ-2 с оборотным водоснабжением.

Для очистки воды пост автомойки оборудован грязеотстойником и масло/ бензоуловителем, принцип действия которых основан на разнице удельного веса воды, грязи, масла и топлива. Взвешенные твердые частицы осаждаются на дне грязеотстойника, а масло и топливо всплывают на поверхность, где и отделяются от воды с помощью специальной аппаратуры или щитов-уловителей. Масло и топливо может отводиться в маслосборник, который периодически необходимо очищать. Вода без примесей масла и топлива перетекает в следующий резервуар, где происходит осветление воды. Из отстойника-осветлителя вода поступает в насосный резервуар, где также продолжается процесс отстаивания воды.

Из насосного отстойника вода подается поверхностным насосом сначала в песчано-гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от механических примесей, и нефтепродуктов. Далее вода, уже пригодная для мойки автомобилей, поступает в резервуар для хранения. Уровень воды в резервуаре контролируется автоматически.
Для уничтожения микробов в воде и уничтожения неприятных запахов в системе СОРВ специально предусмотрен дозирующий насос, подающий стерилизующее средство или раствор перекиси водорода.

Для ополаскивания а/м на заключительной стадии мойки предусмотрен контур снабжения моечного аппарата чистой водой.

Вода от магистральной системы под давлением подается в емкость 130л. для чистой воды через поплавковый клапан с гарантированным разрывом системы от магистрали питьевого качества. Для выбора режима «чистая» - «оборотная» предусмотрен специальный переключатель. Сброс в канализацию исключён.

При производстве земляных работ в местах пересечек с инженерными коммуникациями разработку грунта производить вручную.

До начала производства работ вызвать на место представителей организаций, владеющих в районе строительства подземными коммуникациями и уточнить порядок производства работ.

Отметки существующих коммуникации уточнить шурфованием.

Система оборотного водоснабжения.

Режим производства.

Проектом предусмотрено следующий режим работы:

Число дней работы в году – 365

Число смен работы в сутки – 1.

Продолжительность смены, ч – 3.

Общая продолжительность работы очистных сооружений, час -3

Характеристика сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод в системе оборотного водоснабжения составляет                3,6м3/сут; 1,2м3/ч ; 0,30л/с.

Расход воды на мойку одного легкового автомобиля составляет до 200л.

Производительность установки для очистки сточных вод 2000л/ч.

Пропуская способность участка мойки легковых автомобилей – 4автом./час или 15 автом./сут.

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от мойки автомобилей составляет:

- взвешенные вещества  700мг/л;

- нефтепродукты               42мг/л;

- БПК полн.                       70мг/л;

Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах по заданию на проектирование не должны превышать:

- взвешенные вещества    15мг/л;

- нефтепродукты               15мг/л;

- БПК полн.                        40мг/л;

Осадок содержит в своем составе незначительное количество нефтепродуктов, обволакивающих взвешенные вещества и относится к 1V классу опасности.

Нефтепродукты, попадающие в сточные воды при мойке автомобилей, представлены  в основном, смазочными маслами, применяемыми для смазки деталей и агрегатов автомобилей.

Нефтеотходы в соответствии с временным классификатором токсичных промышленных отходов относятся ко II классу опасности.

Схема организации оборотного водоснабжения.

Система оборотного мойки автомобилей включает в себя приемный резервуар сбора воды после мойки автомобилей, приемный резервуар осветленных вод, разделенный на перегородки, сооружения для очистки воды и подаче очищенной воды на мойку автомобилей.

Для очистки загрязненной воды от мойки автомобилей принят  фильтр механический и сорбционный, который поставляется комплектно.

Подпитка системы оборотного водоснабжения свежей водой производится из водопровода предприятия в количестве 1,40 м3/сут.

Принцип работы установки.

Вода после мойки автомобиля содержит грязь, масло и топливо. Для очистки воды пост автомойки необходимо оборудовать грязеотстойниками и масло/ бензоуловителями, принцип действия которых основан на разнице удельного веса воды, грязи, масла и топлива. Взвешенные твердые частицы осаждаются на дне грязеотстойника, а масло и топливо всплывают на поверхность, где и отделяются от воды с помощью специальной аппаратуры или щитов-уловителей. Масло и топливо может отводиться в маслосборник, который периодически необходимо очищать. Вода без примесей масла и топлива перетекает в следующий резервуар, где происходит осветление воды. Следует отметить, что процесс осветления воды происходит медленно, так как средние и мелкие частицы продолжительное время находятся во взвешенном состоянии. Производительность очистных сооружений может быть повышена путем увеличение поверхности резервуаров отстойников. Из отстойника-осветлителя вода поступает в насосный резервуар, где также продолжается процесс отстаивания воды.

Из насосного отстойника вода подается поверхностным насосом сначала в песчано-гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от механических примесей, и нефтепродуктов. Далее вода, уже пригодная для мойки автомобилей, поступает в резервуар для хранения. Уровень воды в резервуаре контролируется автоматически.

Для уничтожения микробов в воде и уничтожения неприятных запахов в системе СОРВ специально предусмотрен дозирующий насос, подающий стерилизующее средство или раствор перекиси водорода.

Для ополаскивания а/м на заключительной стадии мойки предусмотрен контур снабжения моечного аппарата чистой водой. Вода от магистральной системы под давлением подается в емкость 120л. для чистой воды через поплавковый клапан с гарантированным разрывом системы от магистрали питьевого качества. Для выбора режима «чистая» - «оборотная» предусмотрен специальный переключатель.

Расчетные расходы отходов очистных сооружений и оценка воздействия на окружающую среду.

Годовой объем стоков при мойке автомобилей составляет:

3,6 (м3/сут.) х356 (сут.) =1280,0 м3

Количество осадка в приемном резервуаре от мойки автомобилей составляет:

1280,0 х 0,6=0,7 т/год.

Количество осадка в резервуаре осветленной от мойки автомобилей составляет:

1280,0 х 700 х 0,6 = 0,05 т/год.

Количество осадка с установки очистки воды составляет:

700 – 700 х 0,7 = 210

2180 х (210 - 15) = 0,4 т/год.

Общее количество осадка:

0,7 + 0,05 + 0,4 = 0,16 т/год

Количество уловленных нефтепродуктов в год определяется по формуле (Справочник       проектировщика, Москва, Стройиздат,1981):

Q = (С1 - С2) х Wгод (100 - 70) х  ρ х 104м3/год, где

70 - процент обводненных нефтепродуктов;

Ρ - объемная масса обводненных нефтепродуктов 0,95т/м3;

С1, С2 – концентрация нефтепродуктов в стоках до и после очистки стоков;

Wгод - годовой объем сточных вод;

Q = (42 - 5) х 2180 (100 - 70) х 0,95 х 104 = 0,2м3/год.

Отходы от установки очистки сточных вод по мере накопления вывозятся автотранспортом  места, разрешенные ЦГСЭН.

Сеть проектируется из  стальных электросварных труб Ø50 по ГОСТ 10704-91.

Площадка измельчения отходов.

Для установки мобильного комплекса по измельчению отходов – шредера, предусмотрено устройство площадки с асфальтированным покрытием.

Типичный мобильный шредер представляет собой мобильный комплекс по измельчению отходов, первичной и конечной обработки, фракции после измельчения могут достигать 50мм. Производительность – около 20.000 т/год. Шредер оборудован съемными, легко демонтируемыми ножами и контрножами.

Максимальная скорость передвижения по дорогам общего пользования – до 80 км/ч.

Переработка и утилизация отходов зачастую предполагает стадию их предварительного измельчения с целью уменьшения объема или получения необходимой фракции. Нередко этот процесс включает в себя два этапа и, соответственно, требует использования двух машин — основной и вспомогательной. Такая технология повышает стоимость операций, да и кроме того, возникают дополнительные проблемы при синхронизации работы механизмов. Эти факторы были учтены при создании новых многоцелевых универсальных мобильных шредеров по переработке отходов серии Tana Shark финской компании Tana Oy, продукцию которой поставляет на российский рынок ООО «Салем Эхитус Руссланд» (г. Москва). Подобные устройства оснащены магнитными сепараторами для отделения металлических фрагментов, и могут использоваться для измельчения различных смешанных отходов от бытовых до промышленных (кроме бетона, металла и камня). Особенность шредера Tana Shark в том, что его можно применять не только как основное оборудование для всей стадии переработки исходного продукта в конечный, но и как вспомогательное. Таким образом, установка заменяет собой две машины. Универсальность механизма заключается в использовании мощной трансмиссии, а также взаимозаменяемости компонентов модульной системы ножей и наличии сменных фильтрационных решеток с различными размерами и формой ячеек.

Помимо того, имеется возможность программирования процессов переработки разных видов отходов.

Ротор установки способен функционировать в двух направлениях, что позволяет достигать максимальной производительности. Эта особенность обеспечивает непрерывность процесса переработки.

Наружные водопровод и канализация.

Канализационная насосная станция запроектирована согласно типового проекта ТП 902-1-132.88 и оборудована насосом станции марки ЦМК16-27 «а». Резервный насос той же марки хранится на складе. Работа насосной станции автоматизирована по уровню воды.

Бытовая канализация представлена коллектором К1 из полипропиленовых труб типа «Прагма» диам. 150мм, по которому стоки от бытового корпуса отводится в септик.

Сбор и подача в канализационную насосную станцию фильтрата из котлованов производится канализационными коллекторами КЗН диаметром 150, 200, 250, материал напорных труб — полиэтилен. На коллекторах устраиваются канализационные колодцы.

Минимальный объем воды, необходимый для увлажнения бытовых отходов, собираемых в течение года, равен 59,82м3  (при суточном расходе 10 литров на 1м3 ТБО).

В теплое время года допускается распределение фильтрата по поверхности покрытых промежуточной изоляцией рабочих карт полигона из расчета до 30м3  в сутки на 1га («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». Москва, 1993г.). Исходя из этого все образовавшиеся стоки, включая талые и дождевые воды, можно перекачивать на рабочие карты для розлива по поверхности.

Расходы воды по системам водоснабжения и канализации приводятся в таблице 8-1.

Согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (п. 1, 24) расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/с, при продолжительности пожара 3 часа общий требуемый объем воды составит 100м3, что обеспечит существующий резервуар.

| Наименование системы | Расчетный расход | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М3/год | м3/сут | м3/час |  |  |
| Водопотребление (вода из существующей сети) только в теплое время года |  |
| Мойка, в т.ч. на технологические нужды | 1280,0 64,0 | 1,984 0,36 | 0,193 0,12 |  |  |
| Пожаротушение | 100 | - | - |  |  |
| Итого | 1344 | 2,34 | 0,313 |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Дренажный коллектор (КЗ) | 503 | 50 | 25 | на рабочие карты |

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Для охраны вод предусмотрены следующие мероприятия:

- Повторное использование стоков для увлажнения бытовых отходов. Организованный сбор и отвод поверхностных вод с территории хозяйственной зоны с помощью водоотводной канавы. С последующим отводом дождевых вод на рельеф канавы трапецеидальной формы.

- Для защиты подземных вод от попадания фильтрата предусмотрено противофильтрационный экран и сбор фильтрата дренажной системой.

Охрана окружающей среды и техника безопасности

Рабочим проектом предусмотрен комплекс технических решений, реализация которых совместно с соблюдением технологии укладки ТБО в зоне складирования и требований инструкций по эксплуатации полигона обеспечит защиту окружающей среды и безопасность работающих на полигоне.

Расположение полигона было выбрано из условия соблюдения санитарно-защитной зоны, равной 1000м.

К основным мероприятиям по охране окружающей среды относятся:

- устройство на полигоне противофильтрационного экрана;

- огораживание зоны укладки ТБО переносными сетчатыми ограждениями;

- регулярный осмотр санитарно-защитной зоны и очистки ее;

- изоляция уложенных ТБО;

- обработка колес автотранспорта 3% раствором гипохлорита кальция в дезобарьере;

- сбор и отвод фильтрата в канализационную насосную станцию дренажной системой;

- бессточная схема водопотребления;

- увлажнение поверхности складирования ТБО в теплое время года.

Для дезинфекции прибывающих на полигон мусоровоз дезинфекционный барьер заполняется опилками, пропитанными трехпроцентным раствором гипохлорита кальция. Исходя из нормы 1,5-2л гипохлорита кальция на одну машину, в течение суток потребуется 30л. При семидневной рабочей неделе расход гипохлорита кальция составит 210л. При еженедельной доставке его хранение предусматривается в навесе.

Очистку и мойку дезинфекционной ванны производят 1 раз в неделю.

Основные мероприятия по технике безопасности:

- въезд и проезд машин по территории полигона по установленным на данный период маршрутам;

- запрещается присутствие на полигоне посторонних лиц;

- в зоне работы бульдозера запрещается присутствие людей и производство каких-либо других работ;

- соблюдение нормативных уклонов боковых стенок котлована, промежуточных и наружных откосов холма ТБО;

- устройство разгрузочных площадок на уплотненных бульдозером ТБО без изолирующего слоя не допускается;

- расстояние от внешнего откоса до разгружаемых автомобилей должно быть не менее 10м;

- освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ;

- для подъема груза используется гидроподъемник, установленный на бульдозере;

- заземление оборудования, работающего с потреблением электроэнергии.

Медицинское обслуживание персонала полигона включает:

- установление по согласованию с центром санитарно-эпидемиологического надзора, периодические медицинского обследования персонала полигона;

- указания о необходимости осуществления профилактических противостолбнячных прививок;

- необходимость подготовки одного из рабочих полигона по программе сандружинников;

- необходимый набор медикаментов в аптечке полигона;

- мероприятия по предотвращению обмораживания в зимний период;

- перечень плакатов и пособий по оказанию первой помощи пострадавшим;

- указание, куда доставить пострадавших.

Инструкция по технике безопасности должна содержать нормы выдачи СИЗ, периодичность прохождения инструктажа по технике безопасности.

На полигоне должен быть журнал по технике безопасности и охране труда, в который заносятся все рекомендации проверяющих организаций и данные о проведении инструктажей и занятии с персоналом объекта.

На полигоне должен быть разработаны мероприятия по пожарной безопасности. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на полигоне.

Полигоны должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета на 500м2 площади два пенных огнетушителя вместимостью 10л. Необходим запас песка для целей пожаротушения не территории хозяйственной зоны. Административное здание необходимо обеспечить двумя пенными огнетушителями(ОП) емкостью 10л.

Закрытие полигона.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на проектную отметку. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается окончательным слоем грунта и плодородным слоем почвы.

Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. Материалом для окончательной засыпки наружных откосов полигона служит предварительно снятый при его строительстве плодородный слой почвы.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо производить их озеленение непосредственно после укладки изолирующего слоя. По склонам высаживаются защитные насаждения. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями.

После закрытия полигона необходимо разработать проект рекультивации. Некоторые мероприятия выполняются и в период эксплуатации – это и работы на внешних откосах полигона по мере складирования отходов, и крепление откосов посевом многолетних трав по плодородному слою почвы.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояние свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. В этом этапе выполняются следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами.

Из многолетних трав рекомендуется посев следующих видов: ежа сборная, мятлик луговой или обыкновенный, овсяница луговая или красная, пырей бескорневищный.

Посев ведется травосмесью, состоящий из двух, трех и более компонентов. Перед посевом производится подготовка почвы, включающая в себя дискование, внесение удобрений с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание.                       В дальнейшем требуется уход за посевами, куда входят полив, скашивание и подкормка удобрениями.

Нормы внесения удобрений при рекультивации

| Минеральные удобрения | Нормы внесения, кг/га действующего вещества |
| --- | --- |
|  | основное допосевное внесение | подкормка |
| Азотные | - | 40-60 |
| Фосфорные | 60-90 | 60-80 |
| Калийные | 60-80 | 40-60 |

Нормы высева семян многолетних трав при рекультивации

| Травяная смесь | % | Норма в кг/га |
| --- | --- | --- |
| -овсяница красная (луговая) | 50 | 15 |
| -мятлик луговой | 25 | 5,5 |
| -ежа сборная | 25 | 4,8 |

Основные технологические операции

при эксплуатации полигона.

Расчёты.

Расчёт вместимости 2-ой очереди полигона ТБО.

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включающей ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО на полигоне.

Расчет выполняется по  методике, приведенной в приложении 1 Инструкции по проектированию, эксплуатации рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Расчет требуемой вместимости полигона.

В соответствии с заданием на разработку проекта, удельная норма накоплений отходов на полигоне за год принята равной У = 10 000т. Удельный вес ТБО в неуплотненном состоянии составляет Р1 = 0,24т/м³. Срок эксплуатации 2-й очереди составляет 10 лет.

K1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок эксплуатации;  K1 = 4 (табл. П.1.1 для бульдозера  12т).

К2 – коэффициент, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости от общей высоты полигона; К2 = 1,2  (табл. П.1.2).

Отсюда определяем требуемую вместимость полигона по формуле:

У                     К2

Е1 = ------------ х Т х ------------- =

Р1                   К1

100 000                     1,2

=  ------------------ х 10 х ------------- = 1 250 000 м³

0,24                          4

Расчет фактической вместимости полигона.

Площадь участка полигона на 2-й очереди складирования ТБО определена в задании на проектирование и составляет 6,19га.

Полигон располагается на плоском окружающем рельефе. Участок складирования ТБО имеет неправильную форму, при этом на отметках окружающего рельефа площадь участка    S1 = 47650м²,. а на отметках  дна  S2 =27780м² при глубине H1 = 12,5м. Для расчета фактической вместимости 2-я очередь полигона разбивается на 2 объема:

- существующий котлован бывшего карьера (подземная часть);

- пирамида над заполненным котлованом (надземная часть).

вместимость подземной части определяется по формуле:

_______

Е2 = (H1 / 3) x (S1 + S2 + √ S1 x S2 ) =

______________

= (12,9 / 3) x (60 190 + 35 005 + √ 60 190 x 35 005 ) = 606 715м³

Высота части полигона выше окружающего рельефа Н2 определяется из условия заложения откосов пирамиды h\l = 1 / 4 и необходимости иметь размеры верхней площадки, обеспечивающие надежную работу мусоровозов и бульдозеров:

Н2 = Ш1 / 8 – П,

где Ш1 = 165 м, средняя ширина участка складирования;

8 - двойное заложение откосов пирамиды (4 х 2);

П - показатель снижения высоты полигона, обеспечивающий оптимальные размеры плоской верхней площадки, м.

Минимальная ширина верхней площадки Ш2 определяется удвоенным радиусом разворота мусоровозов 9 м и соблюдением правила размещения мусоровозов не ближе 10м от откосов:

Ш2 = 9 x 2 + 10 x 2 = 38 м;

Предварительно принимаем ширину верхней площадке равной Ш2 = 40 м;

Показатель снижения высоты будет:

П1 = Ш2 / 8 = 40 / 8 = 5 м;

Высота полигона составит:

Н2 = 165 / 8 – 5 = 15,5 м.

Фактическая вместимость надземной части 2-й очереди полигона с учетом уплотнения рассчитывается по формуле усеченной пирамиды:

________

Е3 =  1 / 3 х Н2 х (S1 + S3 + √  S1 х  S3);

где S3 = 21 600 м, площадь по верху полигона.

Длина верхней плоской площадки Д2 составляет:

Д2 = Д1 – Н2 х 8 = 304 – 15,5  8 = 180 м.

Вместимость надземной части:

_____________

Е3 = (15,5  / 3) х (60 190 + 27 215 + \/ 60 190  27 215) = 660 700 м³

Полная вместимость 2-й очереди:

Е = Е2 + Е3 = 606 715 + 660700 = 1 267 415 м³  (больше Е1 на 17415 м³,  т. е. на 1,4%).

Объем уплотненных ТБО на участке 2-й очереди полигона составляет:

У                Т

В1 = ------------ х ------------- =

Р               К1

100 000               10

=  ------------------ х  ------------- = 1 041 670 м³

0,24                  4

Для изоляции ТБО потребуется грунт в объеме:

В2 = В1 х (1 – 1 / К2) = 1 041 670 х (1 – 1 / 1,22) = 187 840 м³.

Расчет вместимости фильтрата в основании полигона.

Проверим, вмещает ли котлован в основании полигона фильтрат по формуле:

В = Кр х Кф х ( л х ф + Сг ) х Т1/ Сп , м3

где Кр — коэффициент, учитывающий влагопоглощающую и испарительную                  способность ТБО;     Кр = 0,03;

Кф - коэффициент, учитывающий фильтрационные свойства водоупорного слоя                   основания полигона с учетом его кольматации, с учетом противофильтрационных мероприятий;

Кф = 1,0;

л — годовое количество выпадающих атмосферных осадков;

л = 0,0,591м3 / м2 - год;

ф — площадь участка складирования полигона;

ф = 47650м2;

Сг = Д х п х t, м3/год

где Д - суточный объем стоков с одной насадки, Д=0,50м3, п - количество насадок, п=1шт.

t   - количество рабочих дней в теплое время года, t=180cyт.

Сг = 0,50 х 1 х 180 = 90 м3/год

T1 — расчетный срок , лет ;    T1 = 5 лет ;

Сп — коэффициент, учитывающий пористость ТБО в основании полигона

Сп = ( Р1 - Р2 ) : Р1,

где P1 — плотность при давлении 15-20 кгс/см2, при которой оставшиеся в ТБО поры

заполнены собственной влагой; Р1= 1050 кг/м3;

Р2 — плотность фактическая у основания полигона; Р2 = 700кг/м3;

Сп = ( 1050 -700): 1050 = 0,33

Емкость котлована с учетом фильтрата составит:

В = 0,03 х 1,0 х ( 0,591 х 47650 + 90 ) х 7 : 0,33 =  17978,0м3

Фактический объем котлована значительно больше. Следовательно по этому условию котлован удовлетворяют предъявляемым требованиям.

Расчет потребности в воде для увлажнения ТБО.

Влажность принимаемых на полигоне ТБО — 33% , необходимо увлажнить до 38%, т.е. на 5% .

На 1т или 1000кг ТБО необходимо подать воды:

1000 x 0,05 = 50л.

На 1м3 ТБО плотностью Р = 200кг/ м3 подается воды:

50 x 0,2 = 10 л/м3.

Общий   расход воды на увлажнение 24,3м3 ТБО за сутки составит:

24,3 х 10 = 243 л/сут = 0,24 м3/сут.

Организация площадки для разгрузки ТБО.

Объем ТБО, принимаемых у рабочей карты (в неуплотненном состоянии) за 1 рабочий день составляет:

У               100 000

Ор.д = --------------- = ---------------- = 1142 м³/сут.

365 х Р1       365 х 0,24

ТБО доставляются мусоровозами, вмещающими 8м³, каждому мусоровозу для разгрузки требуется площадка 20м².

Объем ТБО, разгружаемых одновременно, определяется по формуле:

Ос = 0,125 х Ор.д. = 0,125 х 1142 = 143м³,

где 0,125 - коэффициент, определяющий минимальную площадь разгрузки мусоровозов.

На участке площадки одновременно будут разгружаться: 143 : 8 = 18 мусоровозов.

Площадь участка разгрузки составит: 20 х 18 = 360 м²;

Общая площадь участка перед рабочей картой, где осуществляется разгрузка, будет:

360 х 2 = 720м².

Организация рабочей карты.

Плотность ТБО после уплотнения бульдозерами весом 12 – 14 т составит:

Р2 = Р1 х К1 = 240 х 4 = 960 кг / м3,

Высота уплотненного слоя ТБО на карте 2 м.

Расчет требуемой площади рабочей карты Фр.к.

Фр.к. = Ор.д. х Р1 / 2 х Р2  = 1142 х  240 / (2 х 960)= 143м²

Принимается рабочая карта шириной 5м и длиной 20м.

Участок перед рабочей картой, где осуществляется разгрузка, принимается той же длины 20м и шириной 160 / 20 = 8м.

Расчёт потребности в средствах механизации.

Расчет количества бульдозеров.

На сдвиге разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту работает бульдозер на базе трактора, мощностью 160-180 лс. Перемещение ТБО осуществляется на расстояние

5 + 8 = 13м. С учетом дополнительных маневров и откоса у рабочей карты принимаем расстояние перемещения 20м.

Производительность бульдозеров по сдвиганию ТБО на рабочую карту соответствует показателям по грунту 1 группы ЕНиР, сб. 2.

Норма времени на 1000м3 ТБО согласно ЕНиР, (сб. 2, §2-1-15) будет:

0,53 + 0,46 х 2 = 1,45ч;

Производительность бульдозера составит:

100 / 1,45 = 69 м³/ ч:

На сдвигание доставляемых за сутки ТБО потребуется рабочее время в количестве:

1142 / 69 = 16,6ч;

При фактическом времени работы за сутки Тс = 11,5ч потребность в бульдозерах составит:

Бк = 16,6 / 11,5 = 1,44шт;

На технологической операции по уплотнению ТБО на рабочей карте работает бульдозер массой 16 т, с эксплуатационной скоростью Со = 3000 м/ч и с шириной гусениц 0,5м. Уплотнение осуществляется 4 – х кратным проездом по одному следу:

У' = (0,5 + 0,5) / 4 = 0,25м.

Длина рабочей карты Др = 20м, ширина Шр = 5м, ширина откоса Шо = 4м, толщина слоя формируемого уплотнения а = 0,25м. Коэффициент, учитывающий потери рабочего времени за смену, равен Ку = 0,65.

Потребность в бульдозерах на технологической операции уплотнения определяется по формуле:

Бу = Др х (Шр + Шо) х Р2 /  (Со х Ку х У' х Р1 х а х Т) =

= 20 х (5+4) х 960 х 2 / (3000 х 0,65 х 0,25 х 240  х 0,25 х 11,5) = 1,03шт.

Общее количество бульдозеров для работ по промежуточной изоляции рабочей карты грунтом слоем 0,25м и уплотнению принимаем:

Б = Бк + Бу = 1,44 + 1,03 = 2,47 шт. принимаем 3 бульдозера.

Расчет потребности в мусоровозах в сутки.

Для транспортировки ТБО в хозяйстве используется автомусоровозный транспорт:

Количество рейсов, необходимое для перевозки суточной нормы отходов, определяется по формуле:

П = Ор.д. / (В х К исп.) = 1142 / (8 х 0,8) = 178,44 рейсов, принимаем 179 рейсов;

где Кисп. = 0,8, коэффициент использования транспорта;

В = 8м³   - количество отходов, перевозимых за один рейс;

Потребность мусоровозов в сутки определяется по формуле:

N = П / п = 179 / 10 = 17;9, принимаем 19 мусоровозов;

где п = 10, количество рейсов, выполняемых одним мусоровозом за рабочий день.

Расчет потребности в автосамосвалах в сутки.

Для транспортировки грунта на изоляцию ТБО используется автотранспорт:

Количество автосамосвалов КамАЗ емкостью В4 = 5 м³, необходимое для перевозки суточной нормы, определяется по формуле:

В2                        187 840

А = ------------------------- = ------------------------ = 1,29, принимаем 2 самосвала,

365 х Т х В4 х м        365 х 10 х 5 х 8

где м = 8, число рейсов в смену.

Расчёт расхода дождевых и талых вод с территории.

Отвод дождевых и талых вод с территории    предусматривается водоотводной канавой.

Расчет объемов образования ливневых и талых вод проведен согласно «Временных рекомендаций по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий и расчету условий его выпуска в водные объекты», М.1988г.47с.

Годовое количество дождевых WД и талых WT вод в м3, стекающих с 1 га площади водосбора,

определяется по формулам:

WД = l0*hд*ψд

WT =l0*hт*ψт

где    hд – слой осадков за теплый период года, мм;

hT – слой осадков за холодный период года (определяет общее годовой количество талых вод)  или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния (определяет количество талых вод в весеннее половодье), мм;

ψд ψт - - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

Значение ψт принимается в пределах 0,5-0,7, а ψд определяется как средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для различного рода поверхности (последние могут приниматься для водонепроницаемых покрытий в пределах 0.6÷0,8, для грунтовых поверхностей - 0,2, для газонов - 0,1).

Общее количество осадков составляет 533 мм, из них 290 мм в летнее время и 243 мм в зимнее время.

Объем дождевых вод

WД = 10* hД * ψд * Fh=10*290*0,2*6,85= 3973,00   м3/год;

Объем талых вод

Wm =10 * h * ψт *k * Fn =10*243* 0,7*0,65*6,85= 7573,70    м3 / год

где ψт- коэффициент стока талых вод-0,7;

k - коэффициент, учитывающий снегоуборку-0,65.

Общий объем  талых и дождевых вод:

W =3973,00   +7573,70=11546,70  м3/год.

Вторая очередь строительства полигона твердых бытовых отходов

| Описание проекта: |
| --- |
| Бизнес-идея (цель) проекта | Строительство и эксплуатация второй очереди полигона твердых бытовых отходов с механизированным участком переработки древесных отходов и организацией сортировки вторичного сырья. |
| Область реализации проекта (генерирование/распределение энергии, отопление, переработка попутного газа, нефтехимия, сжигание/ вторичная переработка мусора) | Вторичная переработка мусора |
| Социально-экономическая польза от реализации проекта для обеих сторон | Снижение экологической нагрузки на территорию. Экономический эффект от приема и размещения ТБО, извлечения вторичных ресурсов. В перспективе – проектирование и строительство завода по переработке вторсырья. |
| Обеспечение проекта сырьем (материалами): | Отходы от жизнедеятельности населения, предприятий города в объеме от 100 000 тонн в год. |
| Степень готовности и экспертизы проекта: | Проект «Вторая очередь строительства полигона твердых бытовых отходов имеет положительное заключение от 04.08.2011г. государственной экологической экспертизы в Управлении Росприроднадзора по Республике Башкортостан. |
| Финансовая оценка проекта: |
| Собственная финансовая база |  |
| Общая стоимость проекта, в том числе: | 12 436, 57 тыс. рублей (без НДС в ценах 2001г.) |
| Нормативный срок (реализации) проекта: | 2012-2013г.г |

Раздел 6.  Мероприятия по постановке на учет бесхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры.

- Составление реестра бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого  для передачи энергетических ресурсов, по газоснабжению, тепло и электроснабжению, водоснабжению и водоотведению. Отдел ЖКХ срок- постоянно по мере выявления таких объектов.

- Изготовление технической документации. Отдел ЖКХ срок- постоянно.

- Подача документов в Росреестр для постановки на учет. Отдел ЖКХ, КУС срок- по мере поступления и изготовления документов.

- Признание права муниципальной собственности на объекты в судебном порядке. Отдел ЖКХ срок- постоянно по мере поступления документов.

- Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемого  для передачи энергетических ресурсов:

- принятие договоров на обслуживание объектов с момента выявления таких объектов с организациями коммунального  комплекса. Отдел ЖКХ срок- постоянно по мере выявления таких объектов.

-  определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, Отдел ЖКХ, орган регулирования администрации г. Стерлитамака, Госкомитет по тарифам, организации коммунального комплекса.

Раздел 7.  Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы будет производиться с помощью системы технико-экономических показателей.

Реализация Программы позволит:

- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению городского округа, повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

-повысить эффективность работы предприятий коммунального хозяйства г.Стерлитамак за счет внедрения нового оборудования и замены ветхих инженерных сетей, приобретение новой техники, а так же снизить уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе до 50%;

- добиться сокращения использования энергетических ресурсов, воды за счет внедрения приборов учета и энергосберегающих технологий;

- создание аварийного запаса материально-технических ресурсов позволит сократить количество аварийных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры города и гарантировать населению бесперебойное предоставление коммунальных услуг.